ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Исполнительный директор ООО«ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011 год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. ведущий инженер инженер инженер инженер инженер инженер | Лисова Т.В. Клементьева Н.В. Кравцова А.В. Ковалева Ю.С. Маркова С.Н. Савельева Г.В. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель начальника отдела | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник отдела генерального плана | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник отдела генерального плана | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| п/п | Наименование документа | Гриф | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 | - | 2 (два) |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 | - | 2 (два) |
|  | План реализации генерального плана | - | 2 (два) |
| 2. Графические материалы |
| Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |
| Муниципальное образование «Привольненское сельское поселение» |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Привольненское сельское поселение». |  | 2 (два) |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| Населённый пункт п. Привольный |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта п. Привольный. |  | 2 (два) |
| Населённый пункт п. Новопривольный |
| 5 | План современного использования территории населённого пункта п. Новопривольный |  | 2 (два) |
| Генеральный план План развития территории. Основной чертёж |
| Муниципальное образование «Привольненское сельское поселение». |
| 6 | Генеральный план развития муниципального образования «Привольненское сельское поселение». |  | 2 (два) |
| 7 | Ситуационный план расположения Привольненского сельского поселения на территории Ремонтненского района. |  | 2 (два) |
| 8 | Схема объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 9 | Схема газоснабжения муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 10 | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 11 | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 12 | Схема границ территорий муниципального образования «Привольненское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  | 2 (два) |
| 13 | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. |  | 2 (два) |
| 14 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 15 | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 16 | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 17 | Схема размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Ремонтненского района. |  | 2 (два) |
| 18 | Генеральный план развития населённого пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 19 | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 20 | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 21 | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта п. Привольный |  | 2 (два) |
| 22 | Схема планируемых границ территорий населенного пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. |  | 2 (два) |
| Населённый пункт п. Новопривольный |
| 23 | Генеральный план развития населённого пункта п. Новопривольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 24 | Схема объектов и сетей водоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Новопривольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 25 | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта п. Новопривольный |  | 2 (два) |
| 26. | Схема границ территорий объектов культурного наследия муниципального образования «Привольненское сельское поселение» |  | 2 (два) |
| 27. | Электронная версия проекта на CD |  | 2 (два) |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                                                   Т.В. Лисова

Содержание

Введение.	5

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	5

2. Географическое положение.	5

3.Краткая историческая справка Привольненского сельского поселения.	5

4.Природные условия.	5

4.1. Климат.	5

4.2. Почвы.	5

4.3. Грунты.	5

4.4. Орогидрография	5

4.5. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.	5

4.6. Полезные ископаемые.	5

5. Анализ проектно-градостроительной документации.	5

5.1. Поселок Привольный.	5

5.2. Поселок  Новопривольный.	5

6. Территориальные ограничения градостроительной деятельности.	5

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	5

6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	5

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	5

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	5

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	5

6.3. Зоны объектов культурного наследия.	5

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	5

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития.	5

1.1. Экономическая база.	5

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Привольненского сельского поселения.	5

2. Население.	5

2.1. Существующее положение.	5

2.2. Базовый прогноз численности населения.	5

3. Стратегические направления градостроительного развития Привольненского сельского поселения.	5

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	5

3.2. Земельные ресурсы.	5

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	5

3.2.2. Земли населенных пунктов.	5

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	5

3.2.4. Земли особо охраняемых территорий.	5

3.2.5. Земли лесного фонда.	5

3.2.6. Земли водного фонда.	5

4. Современное использование территории населенных пунктов.	5

4.1. Поселок  Привольный.	5

4.2. Поселок  Новопривольный.	5

5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.	5

5.1. Развитие планировочной структуры поселка Привольный.	5

5.2. Функциональное зонирование территории.	5

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	5

6.1. Существующий жилой фонд.	5

6.2. Развитие жилых зон.	5

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	5

7.1. Современное состояние системы культурно-бытового обслуживания населения.	5

7.1.1. Система здравоохранения.	5

7.1.2. Система образования.	5

7.1.3. Социальное обеспечение населения.	5

7.1.4.Культура.	5

7.1.5.Физическая культура и спорт.	5

7.1.6. Потребительский рынок.	5

7.2. Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения и общественно-деловых зон.	5

8. Производственные зоны.	5

9. Рекреационные зоны, озеленение.	5

10. Зоны особо охраняемых территорий.	5

11. Зоны и объекты специального использования.	5

11.1.Зона кладбища.	5

12. Баланс территории муниципального образования «Привольненское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.	5

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	5

1. Транспортная инфраструктура.	5

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	5

1.2. Улично-дорожная сеть.	5

1.3. Поселковый транспорт.	5

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	5

2.1. Водоснабжение и водоотведение.	5

2.2. Газоснабжение.	5

2.3. Электроснабжение.	5

2.4. Теплоснабжение.	5

2.5. Сети связи.	5

2.6. Инженерная подготовка территории.	5

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	5

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	5

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	5

1. Состояние окружающей среды на территории Привольненского сельского поселения.	5

1.1. Охрана атмосферного воздуха	5

1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	5

1.3. Состояние почв.	5

1.4. Санитарная очистка территории.	5

2. Эколого-градостроительные мероприятия	5

2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	5

2.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	5

2.3.Мероприятия по охране почвенного покрова	5

2.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	5

2.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	5

2.6. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	5

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	5

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	5

1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	5

1.1.Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.	5

2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.	5

2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории поселения.	5

2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.	5

2.1.2 . Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.	5

2.1.3. Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи.	5

2.1.4. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.	5

2.1.5. Чрезвычайные ситуации в результате аварий гидротехнических сооружений.	5

2.1.6. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах	5

2.2.  Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.	5

2.2.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.	5

2.3. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).	5

2.4.  При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.	5

2.5. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.	5

2.6.  При развитии транспортной и инженерной инфраструктур.	5

2.7. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.	5

3.  Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	5

3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	5

3.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	5

3.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	5

3.4. Меры противодействия терроризму.	5

3.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	5

3.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	5

4. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне	5

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

Заключение.	5

Приложение 1	5

Приложение 2	5

Приложение 3	5

# Введение.

Генеральный план муниципального образования «Привольненское сельское поселение» разработан в 2009-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г., заключенным между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород и техническим заданием на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области. (Приложение 2).

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Привольненское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Привольный. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Привольненское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 21 и 22 к вышеуказанному областному закону.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону "Об административно-территориальном устройстве Ростовской области" № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Привольненское сельское поселение» входит два населенных пункта -  п.Привольный и п.Новопривольный.

Современная градостроительная ситуация в муниципальном образовании «Привольненское сельское поселение» (далее по тексту – Привольненское сельское поселение) сложилась в результате реализации ранее разработанных генеральных планов и проектов планировки и застройки:

1. «Проект планировки и застройки центральной усадьбы овцесовхоза «Пятилетка»  Ремонтненского района Ростовской области», выполненным  проектным институтом «Севкавгипросельхозстрой» в 1978 году;

2. «Проект планировки и застройки пос.  Привольный – центральной усадьбы овцесовхоза  «Привольненский» Ремонтненского района Ростовской области», выполненным  проектным институтом «Севкавгипросельхозстрой»  в 1977 году.

Отличительной особенностью проекта генплана для центральной усадьбы овцесовхоза «Пятилетка» явилось то,  что новый населенный пункт (поселок Новопривольный) создавался на практически незастроенной (свободной) территории. Это позволяло изначально проектировать поселок с учетом современных требований и не ориентироваться на ограничения, вносимые обычно старой исторической застройкой населенного пункта.

При разработке проекта генплана поселка Привольный необходимо было учитывать уже существовавшую с 30-х годов структуру поселка и модернизировать ее с учетом современных градостроительных требований.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами Ростовской области в частности:

- «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально - планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 № 36;

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утверждены  приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 29.03.2010 № 26.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Привольненского сельского поселения Ремонтненского района использованы планово-картографические материалы 2008 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000;

- на территорию населенных пунктов 1:5 000.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Ремонтненского района.

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, вводимого Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9  Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Привольненского сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности, содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований. Ведь в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности. И если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории особенности установленного правового режима, существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях городских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия, и всем предоставлено право самостоятельно, установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления городских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной собственности на землю отнесение, находящихся в государственной собственности земель или земельных участков, в составе таких земель к землям поселений, черта которых установлена до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

Перечень норм законодательства, используемых при разработке Генерального плана Привольненского сельского  поселения в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Муниципальное образование «Привольненское сельское поселение» расположено в юго-восточной части  Ростовской области к северо-западу от районного  центра села Ремонтное.

Привольненское сельское поселение граничит:

- на севере с Заветинским районом;

- на северо-востоке – с Валуевским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Ремонтненским сельским поселением;

- на юге – с Денисовским сельским поселением;

- на юго-западе – с Подгорненским сельским поселением;

- на западе с Зимовниковским районом.

В состав сельского  поселения входит 2 населенных пункта – поселок Привольный и поселок  Новопривольный.  Оба населенных пункта располагаются  непосредственно на автомобильной дороге Зимовники – Ремонтное – Элиста.  Расстояние от поселка Привольный до районного центра села Ремонтное 25 км. Поселок Новопривольный расположен практически по середине между Привольным и Ремонтным.

# 3.Краткая историческая справка Привольненского сельского поселения.

Оба населенные пункты Привольненского сельского поселения по своему историческому развитию относятся к более поздним этапам освоения территории Ремонтненского района. И поселок Привольный, и поселок Новопривольный были образованы в советский период, причем если поселок Привольный официально был основан в период коллективизации (1932 год), то п. Новопривольный только в 1977 году.

Поселок Привольный  возник на территориях экономии скотопромышленников и его первоосновой был хутор Ганькин, расположенный на одноименной балке. Первоначальный этап становления поселка был крайне сложным. В 1928 году на этих землях был образован колхоз «Новый мир», специализацией которого было овцеводство. Но уже в 1930 году эта артель в организованном порядке переместилась в станицу Медведково Тимошевского района ныне существующего Краснодарского края.  На месте поселка осталось проживать только несколько семей. В 1932 году даже стоял вопрос об упразднении Привольненского сельсовета. Однако, с 1934 года поселок снова начал развиваться и уже 13.09.1937 года была восстановлена Привольненская администрация. В остальном поселок развивался по общепринятому в социалистическое время распорядку: создание на его территории коллективного хозяйства и его планомерное развитие, которое было остановлено Великой Отечественной войной, затем послевоенный подъем с созданием достаточно обустроенного поселка со своей школой, детским садом,  домом культуры, фельдшерско-акушерским пунктом, почтой, автоматической телефонной станцией, магазинами и другими общественными объектами. Кризис конца прошлого века не мог  не коснуться и поселка Привольный: тяжело пережил этот период овцеводческий совхоз «Приволенский», пришли в упадок некоторые объекты инфраструктуры поселка, но затем снова начался подъем с постепенным восстановлением инфраструктуры. Более того в поселке в 2003 году даже было открыто социально-реабилитационное отделение №1 Ремонтненского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где проживает 29 человек.

Судьба поселка Новопривольный связана с СПК «Пятилетка». Новый совхоз в 1977 году был образован на базе фермы №1 овцесовхоза «Приволенский» и фермы №2 овцесовхоза «Ремонтненский. Первый колышек на месте поселка был забит немногим более 35 лет назад. Почти в тоже время был разработан и генплан поселка, который во многом позволил поселку планово и упорядоченно развиваться на выделенных для этих целей территории (на правой стороне балки Булгта). За сравнительно небольшой срок поселок приобрел все основные черты современного населенного пункта.

В 1992 году была создана  Привольненская сельская администрация, которая с начала  2006 года преобразована в администрацию Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

# 4.Природные условия.

## 4.1. Климат.

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Привольненское сельское  поселение» относится к контенентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха - + 8,2°С. Среднегодовая температура воздуха - + 8,2 С. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 5,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 35°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – до 100 см. Снежный покров является неустойчивым и его высота не превышает 15-20 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +24°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.  За год выпадает в среднем 350-450 мм осадков. Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Отмечаются суховеи и пыльные бури.

## 4.2. Почвы.

Большая часть территории Муниципального образования «Привольненское сельское  поселение» занята маломощными черноземами и почвами каштанового типа. Имеются территории покрытые солонцами и солончаками. Растительном покрове преобладают ковыль и типчак, а также белая полынь, ромашечник.

## 4.3. Грунты.

В геологическом строении района  принимают участие отложения четвертичного, неогенового и  палеогенового возраста. Основным типом грунтов на интересующую нас глубину являются суглинки.

## 4.4. Орогидрография

Территория поселения расположена в пределах юго-восточной наиболее возвышенной части Ергенского плато. Ергенское плато представляет собой равнину, высоко приподнятую над долиной реки Западный Маныч и расчлененную многочисленными балками и реками. Подавляющая часть территории занята лощинно-балочным рельефом. Гидрографическая сеть на территории поселения представлена рекой Булгта (западный приток реки Джурак-Сал), балками Сладкая, Терновая,  Мокрая Булгта, Сухая Булгта и многие другие.

Грунтовые воды большей частью залегают глубоко и по своему характеру весьма различны – от пресных до сильноминерализованных. Глубина их залегания колеблется от 1,5 до 13-18 м.  На территории поселения имеется 5 (пять)  прудов и  река Булгта, являющаяся западным притоком реки Джурак-Сал. Все пруды балочные. Общая площадь прудов – 128,6 га.

Все эти водоемы не оформлены и на них отсутствует документация.  Ледостав на прудах начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Средняя толщина льда - 0,6 м. Половодье начинается с третьей декады февраля и заканчивается первыми числами апреля. Питание прудов и реки Булгта происходит в основном за счет атмосферных осадков.

## 4.5. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

В геологическом строении описываемого района (на интересующую нас глубину) принимают участие отложения:

- палеогеновой системы;

- неогеновой системы;

- четвертичной системы.

Четвертичные отложения покрывают всю площадь поселения. На водоразделах и их склонах, литологически они представлены покрывными лессовидными макропористыми суглинками мощностью 5-80 м; в долинах рек и балок – песчано-глинистыми отложениями мощностью 5-25 м.

Четвертичные отложения лежат на верхнепалеогеновых глинах скифского горизонта. Глины пестроцветные, чаще красно-бурые плотные, иногда с прослоями мелкозернистых песков.

Мощность глин составляет от нескольких метров до 30-60 м. Местами скифские глины размыты и тогда четвертичные отложения залегают на ергенинских песках.

Ниже залегает толща кварцевых песков ергенинского горизонта. Пески мелкие и средние, в нижней части слоя местами крупные с тонкими прослоями глин. Мощность песков изменяется от нескольких метров до 40 м.

Пески ергенинского горизонта налегают на сланцеватые, плотные, темно-серые, почти черные глины майкопской свиты палеогена.

Глины водоупорные, засолены и в верхней части разреза встречаются тонкие прослои песка.

Вскрытая мощность майкопских глин по данным бурения разведочных и эксплуатационных на воду  скважин достигает 70-100 метров.

В гидрогеологическом отношении территория поселения характеризуется развитием водоносных горизонтов в четвертичных и неогеновых отложениях.

Четвертичные покровные суглинки содержат грунтовые воды, которые залегают на небольшой глубине и эксплуатируются шахтными колодцами. Грунтовые воды малодебитны и большей частью имеют повышенную минерализацию.

Дебиты колодцев. Вскрывающие эти воды. Составляют 3-5 , реже 10 м3/сутки. Менее минерализованные воды приурочены к вершинам балок и степным блюдцам на водоразделах. Режим водоносного горизонта четвертичных отложений непостоянен.

Грунтовые воды повсеместно используются для питья, водопоя скота и хозяйственных нужд.

Водоносный горизонт отложений ергенинской свиты неогена развит повсеместно. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески.

В зависимости от абсолютных отметок поверхности земли  водоносные горизонты вскрываются на глубинах 31 – 98 м.   Ергенинские пески, как правило, полностью водонасыщены.и имеют небольшие напоры(10-40 м). Статические уровни в скважинах отмечаются на глубинах от 20 до 58 м.

Дебиты скважин колеблются от 0,72 до 48 м3/час, однако, наиболее часто встречаются дебиты от 3,6 до 7 м3/час.

По качеству воды горизонта пестрые  и их минерализация колеблется от 1000 до 5000 мг на литр, причем наблюдается закономерность уменьшения минерализации к северо-западу.

Изученная территория Привольненского сельского поселения характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями, выраженными в почти полном отсутствии на значительных площадях пресных вод.

## 4.6. Полезные ископаемые.

На территории муниципального образования «Привольненское сельское поселение» по данным департамента по недропользованию по южному федеральному округу (Югнедра) расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

- северо-восточная  часть  Восточно-Куберлинского участка (углеводородное сырье).

# 5. Анализ проектно-градостроительной документации.

## 5.1. Поселок Привольный.

Проект планировки поселка Привольный был выполнен в рамках работы:

«Проект планировки и застройки пос.  Привольный – центральной усадьбы овцесовхоза  «Привольненский» Ремонтненского района Ростовской области». Разработчик  проектный институт «Севкавгипросельхозстрой» ( 1977 год).

При разработке проекта генплана поселка Привольный необходимо было учитывать уже существовавшую с 30-х годов структуру поселка и модернизировать ее с учетом современных градостроительных требований.

На момент разработки генплана поселок «Привольный» характеризовался следующими особенностями:

- поселок располагается на водоразделе двух балок Средняя Булгта и  ее притока, при слиянии которых устроен пруд (с восточной стороны поселка). Рельеф территории поселка спокойный, с плавными уклонами на восток к пруду и северо-востоку и юго-востоку к окаймляющим поселок балкам;

- въезд в поселок осуществлялся с северной стороны от асфальтированной дороги  Зимовники – Ремонтное, которая строилась на тот момент;

- на территории поселка проживала 321 семья при общей численности населения 1018 человек;

- центральная водораздельная часть поселка была застроена в основном многоквартирными домами государственного строительства. Центральная часть поселка представляла собой прямоугольную сетку домов. Улицы индивидуальных жилых домов были построены по над балками в северной и южной частях поселка, спускаясь огородами в балки. Площадь приусадебных участков колебалась от 0,15 до 0,50 га.  Состояние жилого фонда оценивалось проектировщиками как удовлетворительное;

- из общественных зданий в поселке  имелся клуб, магазин, столовая, здание конторы, Сельский Совет,  детский сад-ясли на 50 мест, больница, баня. В стадии строительства находилась средняя школа на 480 мест;

- производственная зона состояла из ремонтно-механического двора, гаража, строительного двора и склада ГСМ, которые располагались в восточной части поселка;

- уличная сеть в поселке не имела твердого покрытия, тротуары отсутствовали;

- в северной части поселка имелся хороший парк. Остальное озеленение поселка представлялось садами на приусадебных участках;

- водоснабжение  частично осуществлялось от 2-х артезианских скважин, расположенных в 13 км северо-западнее поселка (на ферме №2). Основная часть населения использовала привозную воду из колодцев, расположенных в 2 км от поселка;

- канализация и водоотведение отсутствовали;

- поселок был электрофицирован (от Цимлянской электроподстанции) и радиофицирован (от местного радиоузла).

При разработке генплана за основу были приняты следующие положения:

- жилую зону проектировать на месте существующей с расширением ее на запад. Новое строительство вести на свободных от застройки местах и путем уплотнения и реконструкции существующей застройки;

- производственную базу проектировать на месте существующей с расширением на юг и восток. Предусмотреть перенос склада ГСМ и ряда построек от пруда;

- территорию около пруда озеленить и облагородить;

- стадион сохранить на существующем месте с расширением его на юг;

- предусмотреть водоснабжение поселка от проектируемой Верхнесальской оросительной системы;

- предусмотреть общепоселковую канализацию с очисткой стоков на станции биологической очистки.

Для реализации этих принципов предусматривалось построить большое количества жилья, причем упор был сделан на многоквартирные 3-х и 2-х – этажные дома – 2-х, 4, 6. 8. 9, 10, 12, 15 и 16 квартирные  (всего 45 домов) с разным количеством комнат. И при одноэтажном строительстве предпочтение было отдано многоквартирным домам (2-х и 3-х-квартирным) -  182 дома. В проекте предусматривалось строительство только 50-ти одноэтажных, одноквартирных домов. Двухэтажные секционные дома планировалось разместить на территориях вблизи въезда в поселок, 3-х-этажные полукругом, раскрывая вид на общественный центр.

Общественный центр предусматривался в восточной части поселка с ядром у клуба и административного здания. За клубом находится существующий парк, который широкой экспланадой должен будет соединяться с центральной площадью с подцентром, где должны будут размещаться объекты торгово-бытового назначения, сельсовет, школа, детский сад-ясли. В восточной части поселка в районе пруда должна была быть создана зона отдыха с озеленением всей территории.

Из административно-бытовых зданий проектом предусматривались: новый клуб на 470 мест с перепрофилированием старого под дом пионеров и школьников, конторы совхоза и здания Сельского совета, отделений связи и банка, гостиницы и объектов КБО, а также объектов общественного питания и торговли. Предусматривалось расширение стадиона и строительство пожарного депо на 2 специализированные машины.

Была предусмотрена реконструкция дорожно-уличной системы с мощением улиц и созданием тротуаров, а также озеленением и благоустройством.

Предусматривались и серьезные мероприятия по реконструкции и строительству инженерной инфраструктуры поселка:

- решение проблем водоснабжения за счет подключения к Верхнесальской обводнительно-оросительной системе (от пруда пос. Савдя Заветинского района);

- решение проблемы очистки канализационных стоков за счет создания общепоселковой системы канализации;

- полная телефонизация и радиофикация (установка на АТС оборудования АТСК-50/200 на 150 абонентов и   модернизация радиоузла).

## 5.2. Поселок  Новопривольный.

Проект планировки поселка Новопривольный был выполнен в рамках работы: «Проект планировки и застройки центральной усадьбы овцесовхоза «Пятилетка»  Ремонтненского района Ростовской области» (Разработчик проектный институт «Севкавгипросельхозстрой»,  1978 год).

Отличительной особенностью проекта генплана для центральной усадьбы овцесовхоза «Пятилетка» явилось то,  что новый населенный пункт (поселок Новопривольный) создавался на практически незастроенной (свободной) территории. Это позволяло изначально проектировать поселок с учетом современных требований и не ориентироваться на ограничения, вносимые обычно старой исторической застройкой населенного пункта. На момент проектирования в поселке имелось 5 уже построенных домов новоселов.

В основу архитектурно-планировочной организации  поселка проектировщиками были заложены уже сложившиеся на тот момент градостроительные условия:

- наличие существующих дорог  (съезд  с выездной асфальтированной автодороги 4-ой категории с северо-востока Зимовники-Ремонтное  и отрезок дороги, ведущий к поселку отделения №1 совхоза);

- природные условия – рельеф, зеленые насаждения и т.д., характеризовавшиеся следующими ограничениями: наличие балки Булгта с прудом, а также  лесополос и садов на западе от планируемой территории застройки. Положительным моментом следует признать, что рельеф предусмотренной для застройки территории был ровным с уклоном к балке и пруду.

С учетом выше указанных ограничений поселок Новопривольный был размещен на правой стороне балки Булгта.

Стержнем архитектурно-планировочной композиции поселка должна была стать улица – въезд, обогащенная бульваром, которая должна завершаться общественной площадью, к которой примыкает общепоселковый парк со спортивной зоной.

Общественный центр должен быть размещен в геометрическом центре, что должно обеспечить равномерное обслуживание поселка.

Вторая планировочная ось в меридианном направлении является соподчиненной и также делит  надвое, при этом проходит через общественный центр и связывает  поселок с производственной зоной. Остальные улицы – жилые и обеспечивают связь жилых кварталов с  общественным центром и производством.

Общественный центр  формируется зданиями клуба, торгового центра, зданием конторы, общеобразовательной 8-ми–летней школы, детского сада, общежития и фельдшерско-акушерского пункта. На площади планировалось размещение малых форм архитектуры (скамьи, светильники, флагшток, доска показателей, а также цветники и газоны.

Зонирование жилой застройки предусматривалось следующим образом:

- главная улица  - въезд и частично улица, ведущая от центра к производству, застраивается 2-х этажными домами в 2-х уровнях с приусадебными участками. Остальная жилая застройка это 1-этажные одно и двух квартирные жилые дома. Планировочно жилая территория была решена кварталами с периметрально-групповой застройкой жилых домов.

Для поселка был запроектирован весь комплекс инженерного оборудования и благоустройства: водоснабжение, канализация, центральное отопление с горячим водоснабжением, электроснабжение, радио, телефон, а также асфальтирование дорог, проездов, тротуаров и озеленение.

В результате реализации проекта поселок Новопривольный   должен был стать образцовым современным поселенным пунктом, позволяющим населению проживать в благоустроенных условиях.

Следует однако отметить, что, к сожалению, в силу изменившихся экономических условий в стране в  90-тые годы и разразившегося кризиса целый ряд положений генеральных планов по обеим населенным пунктам не были реализованы, хотя в целом развитие поселков и Новопривольный, и Привольный осуществлялось планово с учетом основных положений генпланов. Наибольшее расхождение ранее разработанных генпланов произошло от практически полного отказа использования многоэтажного и многоквартирного жилищного строительства и не реализации мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

# 6. Территориальные ограничения градостроительной деятельности.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории и природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- инженерно-строительные ограничения.

## 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

### 6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории муниципального образования Горняцкое сельское поселение, представлены в таблице.6.1.1.1

Таблица 6.1.1.1

| Название водного объекта | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Булгта | - | 50 | 100 |
| Пруды балочные | - | 50 | - |

### 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Привольненского сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

### 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории является затопление паводковыми водами. Зона затопления паводком 1% обеспеченности в поселении отсутствует.

## 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера Техногенные  ограничения:

- граница охранной зоны высоковольтных линий электропередачи напряжением 35 кВ (15 м), 110 кВ (20 м), 220 кВ (25 м);

- граница санитарно-защитной зоны кладбища (50 м);

- граница санитарно-защитной зоны скотомогильника (1000 м);

- граница санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов (1000 м);

- граница охранной зоны газопроводов (6 м);

- граница санитарно-защитной полосы водоводов (10 м);

- граница санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений (200 м);

- граница санитарно-защитной зоны;

- сельскохозяйственных предприятий (100 м).

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией  предприятий,  производств и объектов.

Санитарно-защитные зоны для кладбищ нанесены в соответствии с СаНПиНом.

Таким образом, организация санитарно-защитных зон на данных территориях обязательна. Однако, учитывая тот факт, что предоставленные сведения очень условны и приблизительно отражают местонахождение захоронений животных, то отображение санитарно-защитных зон также будет условным. Впоследствии, при организации какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой на указанных территориях, в обязательном порядке следует провести работы по уточнению местонахождения захоронений и разработке проектов организации санитарно-защитных зон на данных территориях.

## 6.3. Зоны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона “Об  объектах  археологического  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) народов Российской Федерации”  № 73-ФЗ  отвод  земельных  участков  под  хозяйственное освоение  возможен  только  на  основании  заключения  историко-культурной  экспертизы,  и после согласования  с  госорганом  по  охране культурного наследия. Таким образом, в проекте разрабатываемого  правового акта необходимо учесть требования действующего  законодательства, направленные на сохранение объектов  археологического  наследия.

Одной из особенностей Привольненского сельского поселения является наличие на его территории 42 памятников археологии: курганных могильников, одиночных курганов.

Согласно Постановления Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 г. № 51 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области» приведен список памятников археологии, принятых на государственную охрану.

Список памятников археологии Привольненского сельского поселения,

принятых на государственную охрану.

| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315 | Курганная группа "Сухая Булгта I" (2 кургана) | 1,25 км к С от х.Вольного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 2 | 316 | Курганнная группа "Сухая Булгта II" (3 кургана) | 0,6 км к С от х.Вольного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 3 | 317 | Курганная группа "Сухая Булгта III" (7 курганов) | 1,0 км к СЗ от х.Вольного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 4 | 318 | Курган "Сухая Булгта IV" | 5,5 км к З от х.Вольного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 5 | 334 | Курган "Сухая Булгта V" | 5,8 км к ССВ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 6 | 335 | Курган "Сухая Савдя I" | 11,7 км к С от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 7 | 336 | Курганная группа "Ганькин I" (3 кургана) | 2,0 км к СЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 8 | 337 | Курганная группа "Ганькин II" (10 курганов) | 1,5 км к СЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 9 | 338 | Курган "Ганькин III" | 1,25 км к ССЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 10 | 339 | Курганная группа "Мокрая Булгта I" (2 кургана) | 6,5 км к ВСВ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 11 | 340 | Курганная группа "Сладкий I" (20 курганов) | 5,0 км к ЮВ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 12 | 341 | Курганная группа "Сладкий II" (2 кургана) | 4,7 км к ЮВ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 13 | 342 | Курганная группа "Сухой I" (2 кургана) | 3,25 км к ЮЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 14 | 343 | Курганная группа "Сухой II" (3 кургана) | 3,6 км к ЮЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 15 | 344 | Курган "Улан I" | 7,5 км к З от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 16 | 345 | Курган "Улан II" | 5,0 км к ЗСЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 17 | 346 | Курганная группа "Улан III" (2 кургана) | 9,2 км к ЗСЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 18 | 347 | Курганная группа "Улан IV" (6 курганов) | 9,5 км к ЗСЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 19 | 348 | Курганная группа "Межета I" (4 кургана) | 10,75 км к СЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 20 | 349 | Курган "Межета II" | 10,1 км к СЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 21 | 350 | Курганная группа "Межета III" (3 кургана) | 10,0 км к СЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 22 | 351 | Курган "Улан V" | 8,0 км к ЗЮЗ от п.Приволенского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 23 | 352 | Курган "Терновский I" | 17,0 км к З от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 24 | 353 | Курган "Терновский II" | 17,5 км к З от центр.усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 25 | 354 | Курганная группа "Терновский III" (8 курганов) | 12,25 км к ЗСЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 26 | 355 | Курганная группа "Терновский IV" (3 кургана) | 15,6 км к ЗЮЗ отцентр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 27 | 356 | Курганная группа "Булгта IV" (27 курганов) | 1,5 км к ССЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 28 | 357 | Курган "Булгта V" | 3,3 км к ССЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 29 | 358 | Курганная группа "Булгта VI" (21 курган) | 3,7 км к ССВ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 30 | 359 | Курган "Булгта VII" | 4,7 км к ССВ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 31 | 360 | Курганная группа "Булгта VIII" (14 курганов) | 7,5 км к СВ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 32 | 361 | Курган "Терновый V" | 11,0 км к ЗЮЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 33 | 362 | Курганная группа "Терновый VI" (17 курганов) | 10,0 км к ЗЮЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 34 | 363 | Курган "Бирючий I" | 6,6 км у ЮЗ от центральной усадьбы | в постановлении указано иное местонахождение |
| 35 | 364 | Курганная группа "Бирючий II" (12 курганов) | 9,4 км к ЗЮЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 36 | 364 | Курганная группа "Горькая Булугта I" (12 курганов) | 7,4 км к З от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 37 | 365 | Курган "Горькая Булугта II" | 10,8 км к З от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 38 | 366 | Курганная группа "Горькая Булугта III" (5 курганов) | 4,0 км к ЗСЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 39 | 367 | Курган "Горькая Булугта IV" | 2,8 км к ЗСЗ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 40 | 368 | Курганная группа "Горькая Булугта V" (11 курганов) | 0,75 км к З от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 41 | 369 | Курган "Булгта IX" | 4,5 км к ЮВ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 42 | 370 | Курганная группа "Булгта Х" (8 курганов) | 5,1 км к ЮВ от центр. усадьбы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития.

## 1.1. Экономическая база.

Муниципальное образование «Привольненское сельское  поселение» по данным паспорта по состоянию на 01.01.2009 года имело население 1691  человек и располагалось на территории 55491,5 га.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является  сельскохозяйственное производство. Растениеводство, мясное животноводство и племенное овцеводство  в поселении представлены племзаводами СПК  «Приволенский» и СПК «Пятилетка», а также 96 крестьянско-фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Более 50% посевных площадей занимают озимые зерновые культуры. В посевах яровых культур наибольший удельный вес имеют ячмень, просо, кукуруза. Выращивают также технические, кормовые культуры, картофель, овощи. В паспорте СП за 2009 год указано, что на территории поселения появились и рыбоводческие предприятия.

Основные данные о развитии сельскохозяйственных хозяйств на территории Привольненского сельского поселения представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Привольный | п.Новопривольный |  |
|  |  | На 01.01.2007 | На 01.01.2009 | На 01.01.2007 | На 01.01.2009 | На 01.01.2007 | На 01.01.2009 |
| 1 | Количество частных подворий | 388 | 376 | 211 | 201 | 599 | 577 |
| 2 | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 387 270 (5) | 50 | 209 118 (2) | 18,8 | 596 388 (7) | 68,8 |
| 3 | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 34 7839,1 (5058) | 37 13111 (13024) | 54 12988,5 (5911,5) | 53 3447 (3247) | 88 20827,6 (10969,5) | 96 26135 |
| 4 | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 1 13358,4 (6458,4) | 1 7918 7193 | 1 6523 (3019) | 1 3297 3397 | 2 19881,4 (9477,4) | 2 11215 10590 |
| 5 | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га |  | 19 |  | 12 |  | 31 |

Важной особенностью экономического развития Привольненского сельского  поселения является отсутствие промышленного производства и наличие в поселении только 2 крупных объектов сельского хозяйства (таблица 1.1.2.)

Таблица 1.1.2.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК « Приволенский» | п.Привольный Бочаров В.В. | Пайщики | 188 | Производство зерна, мяса, шерсти, племенное овцеводство | 15464 |
| 2 | СПК «Пятилетка» | п.Новопривольный Калашников А.А. | Пайщики | 71 | Производство зерна, мяса, шерсти, племенное овцеводство | 7375 |

Основными направлениями в развитии экономики поселения всегда было сельскохозяйственное производство. В настоящее время племенное овцеводство и зерноводство являются основой экономики поселения.

Отсутствие промышленного производства делает экономику поселения зависимой от многих неконтролируемых факторов, в первую очередь, от природных условий, которые в этом регионе крайне непредсказуемы.

Роль малого бизнеса  для развития экономики Привольненского сельского поселения минимальная.

## 1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Привольненского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Привольненского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Привольненском сельском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Программа социально – экономического развития Ремонтненского района  на 2009-2011 гг.

- Прогноз социально-экономического развития Ремонтненского района  на 2008-2010 гг. «Инвестиции»

- Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ремонтненском районе на 2009-2010 гг.

- Муниципальная целевая программа развития  малого и среднего  предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011 гг.

- Мероприятия муниципальной целевой программы реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортабельное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010 гг.

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района»  на 2007-2012 годы

- «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010 годы».

- Целевая муниципальная программа  в области охраны окружающей среды Ремонтненского района  на 2007-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

- Программа  развития мясного скотоводства на 2008-2012годы по Ремонтненскому району

- Муниципальная целевая программа  освоение систем земледелия на ландшафтной основе в ремонтненском районе  на 2008-2010г.

Также на территории Привольненского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы и документы по стратегическим направлениям развития:

- Социальное развитие села Ростовской области на 2008-2012 гг.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

При разработке прогнозных направлений развития экономической базы Привольненского сельского поселения за основу взята «Стратегия развития Ремонтненского района Ростовской области».

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- Значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство,

- наличие не включенного в производственную деятельность  трудового потенциала в поселении;

- отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Привольненского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

1. Создание межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Привольненского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

2.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

В настоящее время весьма незначительную роль  для развития экономики Привольненского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. С учетом этого необходимо планировать развитие малого и среднего бизнеса:

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристическо–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

2.Развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

Проектом предлагается:

1.Обустройство населенных пунктов Привольненского сельского поселения с созданием современных условий для проживания для населения населенных пунктов (п. Привольный и Новопривольный) поселения.

2. Создание экологически безопасных  ферм и ландшафтного земледелия, позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие поселения.

К приоритетным частным инвестиционным проектам относятся следующие:

1.Строительство коттеджных поселков современного типа.

2.Расширение действующих сельско-хозяйственных предприятий и фермерских хозяйств с внедрением современных технологий животноводства и растеневодства.

3. Развитие сферы малого и среднего бизнеса для активизации деятельности в производстве и создании современных условий жизни на территории поселения.

# 2. Население.

## 2.1. Существующее положение.

Численность населения муниципального образования Привольненское сельское  поселение на 01.01.2009 года  составила 1691 человек. По статистическим данным в последние годы года отмечена стойкая тенденция к уменьшению численности населения проживающего на территории поселения (в частности, с 1726 человек  в 2005 году до 1691 человек  на начало 2009 года). Уменьшение численности зафиксировано и по поселку Привольный, и по поселку Новопривольный и оно только за последние 2 года составило  3,0%.

По данным Паспорта МО  Привольненское сельское поселение   сокращение  численности имеет место по всем возрастным категориям, но особую озабоченность вызывает резкое сокращение численности молодежи – детей дошкольного и школьного возрастов почти в 1,6 раза (с 427 до 267 человек). Почти 2-х кратное уменьшение дают данные администрации поселения и по численности работающих (с 505 до 259 человек).

Ниже в таблице 2.1.1 приведены показатели численности населения муниципального образования Привольненское сельское  поселение по  возрастным группам.

Таблица 2.1.1.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поселок Привольный | П. Новопривольный |  |
|  |  | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.09 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.09 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.09 |
| 1 | Численность населения (чел): в т.ч. (чел) | 1060 | 1053 | 1027 | 685 | 683 | 664 | 1745 | 1736 | 1691 |
| 1.1 | работающих | 256 | 251 | 188 | 249 | 236 | 71 | 505 | 487 | 259 |
| 1.2 | пенсионеров | 277 | 266 | 225 | 107 | 119 | 102 | 384 | 385 | 327 |
| 1.3 | Работающих пенсионеров |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 9 |
| 1.4 | Вышедших на пенсию раньше срока |  |  | 13 |  |  | 3 |  |  | 16 |
| 1.5 | учащихся | 192 | 194 | 135 | 91 | 93 | 48 | 283 | 287 | 183 |
| 1.6 | дошкольного возраста | 97 | 95 | 52 | 47 | 54 | 32 | 144 | 149 | 84 |
| 1.7 | Мужчин | 589 | 581 | 460 | 443 | 449 | 234 | 1032 | 1030 | 694 |
| 1.8 | женщин | 520 | 511 | 567 | 402 | 391 | 430 | 922 | 902 | 997 |
| 1.9 | безработных |  |  | 52 |  |  | 49 |  |  | 101 |
| 1.10 | Количество родившихся |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 25 |
| 1.11 | Количество прибывших |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 1.12 | Количество убывших |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Основная часть трудоспособного населения поселения  занято в сельском хозяйстве. Основным предприятием агропромышленного комплекса является сельскохозяйственное предприятие – племзаводами СПК  «Приволенский» и СПК «Пятилетка», численность работающих в котором составляет 259 человек.

В соответствии с данными по Ремонтненскому району в сельскохозяйственном производстве занято 33,0% от всего занятого в производстве населения, в сфере образования – 19,0%, в здравоохранении – 14,3%, в строительстве – 4,9%,  в торговле – 3,7%, в сфере транспорта и связи – 2,4%. В последние годы отмечается четкая тенденция уменьшения численности работающих. Причем уменьшение фиксируется практически по всем сферам занятости.

Уровень безработицы в Привольненском сельском  поселении  за последние месяцы резко возросло и на начало 2009 года составляло 101 человек (6% от общей численности населения).

## 2.2. Базовый прогноз численности населения.

Естественное движение населения Ремонтненского района по данным ОГС №12 представлено в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| Период | Численность населения в районе | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 250 | 310 | - 60 |
| 2003 | 21500 | 212 | 283 | - 71 |
| 2004 | 21400 | 210 | 238 | - 28 |
| 2005 | 21246 | 210 | 279 | - 69 |
| 2006 | 21100 | 203 | 235 | - 32 |
| 2007 | 20932 | 230 | 265 | - 35 |
| 2008 | 20800 | 240 | 236 | + 4 |

Естественный прирост (кроме данных за 2008 год) имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения, но динамика убыли население в последние три года позволяет говорить о ее стабилизации, а с учетом данных 2008 года  и о положительных тенденциях в процессе. В 2007-2008 годах наметилась тенденция к росту новорожденных (при средней рождаемости за 2003-2006 год около 210 человек  до 230 и 240 человек, т.е. отмечен рост на 9,5 и 14,3%).  Показатели по смертности меняются значительно более хаотично, однако, в целом  по сравнению с 2002-2003 годами четко просматривается тенденция к уменьшению. Необходимо отметить, что по данным Росгосстата Ремонтненский район является одним из немногих районов области, в котором в 2008 году зафиксирован хоть и незначительный положительный естественный прирост населения. Данные 1 квартала 2009 года также позволяют оптимистично рассматривать вопросы народонаселения на территории Ремонтненского района, что демонстрируют данные таблицы 2.2.2.

Таблица 2.2.2

| Показатель | За 1 квартал 2009 года | За 1 квартал 2008 года | За 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 55 | 56 | 240 |
| Умерло | 65 | 78 | 236 |
| Естественный прирост | - 10 | - 22 | + 4 |
| Прибыло | 47 | 50 | 226 |
| Убыло | 89 | 101 | 407 |
| Миграционный прирост | - 42 | - 51 | - 181 |

За 1 квартал 2008 года естественная убыль населения составляла 22 человека, в то время как в 2009 году она составила  10 человек. Несколько уменьшилась и миграционная убыль населения.

Динамика естественного прироста населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной прибыли населения Ремонтненского района приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 11,6 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 11,0 | 11,5 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 14,4 | 13,2 | 11,1 | 13,1 | 11,1 | 12,7 | 11,3 |
| Коэффициенты естественного прироста (-убыли) населения (на 1000 человек населения; человек) |
| Ремонтненский район | - 2,8 | - 3,3 | - 1,3 | - 3,2 | - 1,5 | -1,7 | + 0,2 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Миграционные движения населения Ремонтненского района по данным  ОГС №12 представлено в таблице 2.2.4. К сожалению, данные носят выборочный характер, так как в данных ОГС №12 за 2005 и 2006 годы  не содержат этих сведений.

Таблица 2.2.4

| Год | Число прибывших | Число выбывших | Прирост (-убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 438 | 398 | + 40 |
| 2004 | 328 | 463 | - 135 |
| 2007 | 318 | 484 | - 166 |
| 2008, в том числе | 226 | 407 | - 188 |
| 1 квартал 2008 | 50 | 101 | -51 |
| 1 квартал 2009 | 47 | 89 | - 42 |

Динамика миграционного прироста (убыли) населения Ремонтненского района приведена в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

|  | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 20,4 | 15,3 | 15,2 | 10,9 | 9,3* |
| Число выбывших (человек) на 1000 человек населения |
| Ремонтненский район | 18,5 | 21,6 | 23,1 | 19,6 | 17,1* |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |
| Ремонтненский район | +1,9 | -6,3 | -7,9 | -8,7 | -7,7* |
| 1) Знак (-) означает убыль, * - оценка |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Ремонтненском районе дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения и миграционного оттока населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2008 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

| общий коэффициент рождаемости (ОКР) | 11,5 ‰; |
| --- | --- |
| общий коэффициент смертности (ОКС) | 11,3 ‰; |
| общий коэффициент естественной убыли | + 0,2 ‰; |
| общий коэффициент миграционного обмена | -8,7 ‰; |
| общий коэффициент убыли населения | -8,5 ‰. |

Показатели предыдущего  года несколько  хуже. Так,  общий коэффициент убыли населения за 2007 год составил - -9,6‰.

2. За период 2003-2008 гг. в динамике рождаемости МО наметился небольшой подъем. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 9,9 ‰ (2003 г.) до 11,5 ‰ (2008 г.). Уровень смертности за этот же период уменьшился с 13,2 ‰ (2003 г.) до 11,3 ‰ (2008 г.), т.е. на 1,9 ‰. Однако, при общей тенденции к уменьшению смертности в районе отмечаются большие колебания этого показателя по годам (годовые колебания достигают 2 ‰).

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли (кроме 2008 года) отрицательный.

4. Коэффициент миграционного прироста  отрицательную динамику, т.е. в целом фиксируется увеличение миграционного оттока населения.

В виду отсутствия точных статистических данных по народонаселению в Привольненском МО для прогнозирования далее приняты усредненные данные по Ремонтненскому району.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели. Возрастно-половой состав Привольненского сельского поселения (в процентах к общей численности) на 1 января 2009 года приведен в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6.

| № п/п | Наименование характеристики | Человек | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 1691 | 100 |
|  | работающих | 259 | 15,32 |
|  | пенсионеров | 327 | 19,34 |
|  | учащихся | 183 | 10,82 |
|  | дошкольного возраста | 84 | 4,97 |
|  | женщин | 991 | 58,60 |
|  | мужчин | 694 | 41,40 |

Численность мужчин почти в полтора раза  (1,42 раза) меньше  численности женщин. Диспропорция половой структуры появляется среди населения пенсионного возраста с 60 лет и старше. Это обусловлено значительно меньшей продолжительностью жизни у мужчин по сравнению с женщинами. Почти 20% совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.

Негативные тенденции в области народонаселения позволили ФГУП РосНИПИ Урбанистики в материалах «Ростовская область. Схема территориального планирования. Пояснительная записка. Современное состояние, гипотеза экономического развития» (С.-Петербург, 2005) дать следующий прогноз: численность населения по Ремонтненскому району к 2025 году сократится до 20 тысяч человек, при этом несколько увеличится численность наиболее развитого и благоустроенного населенного пункта района – районного центра  села Ремонтное  (до 8,0 тысяч человек).

Базовый прогноз численности населения Привольненского сельского поселения произведен демографическим методом и методом трудового баланса.

Прогнозирования численности населения Привольненского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации по Ремонтненскому району, так как данные по многолетним изменениям численности населения  в населенных пунктах поселения отсутствуют.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) по Ремонтненскому району произведен по периоду 2007-2008гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2007-2008 гг. | -385 | -192,5 | -0,9 | - 15,5 | -177 |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения Привольненского сельского поселения в целом.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения. Следует отметить, что миграционный отток населения является в настоящее время определяющим фактором, приводящим к убыли населения в поселении (92% от всей убыли).

По данным Паспортов Привольненского сельского поселения за период 2007-2008гг. численность населения уменьшилась на 54 человека (с 1745 до 1691), что выше среднестатистической убыли по району и составляет 1,6%. Эти цифры свидетельствует о заметной  нестабильности  населения в поселении и необходимости проведение мероприятий по снижению миграционного оттока населения (таблица 2.2.8).

Таблица 2.2.8

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2007-2008 гг. | -54 | -27 | -1,6 | - | - |

За период 2003-2008 гг. коэффициент рождаемости увеличился с 9,9‰ до 11,5 ‰, за этот же период коэффициент смертности уменьшился с 13,2 ‰ до 11,3 ‰, следовательно, упали темпы естественной убыли населения. Более того по району в целом отмечен хотя и незначительный, но прирост населения (0,2 ‰).

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Привольненского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста численности  населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Привольненского сельского поселения принят 2007-2008гг., где процент среднегодового убыли населения составляет 1,6 %.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Привольненского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный отток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Привольненского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 11,5 ‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости постепенно увеличивается. Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать продолжение положительной тенденции и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 17‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения Привольненского сельского поселения и его населенных пунктов  ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 10‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +7‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе (при создании в поселении необходимых социально-экономических предпосылок) прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения, но за счет него будет идти убыль населения. Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок составит  -1,0‰.

Прогноз численности населения Привольненского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2015 | 47 | 57 | 10 | 1738 |
| 2015-2029 | 162 | 194 | 32 | 1900 |

Базовый прогноз численности населения Привольненского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения  ОГС №12. Численность населения Привольненского сельского поселения была определена на уровне 1691 человека по состоянию на 01.01.2009 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Распределение населения по населенным пунктам Привольненского сельского поселения приведено в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2025г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Привольный | 1027 | 1059 | 1200 |
| Поселок Новопривольный | 664 | 679 | 700 |
| Всего по поселению | 1691 | 1738 | 1900 |

Таким образом, численность населения Привольненского сельского поселения на расчетный срок принята 1900 человека.

Следует признать, что выполненный расчет следует признать оптимистичным и в этой связи некоторые из показателей заложенные в дальнейшие разделы проекта могут быть несколько завышенными.

# 3. Стратегические направления градостроительного развития Привольненского сельского поселения.

## 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Привольненского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Привольненскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Привольненского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области. Стратегической целью развития Привольненского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Привольненского сельского поселения и его населенных пунктов.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Привольненское сельское поселение, границы населенных пунктов: поселка Привольный и поселка Новопривольный, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Привольненское сельское поселение является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в п.Привольный. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Привольненское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Ремонтненский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 9 и 10 к вышеуказанному областному закону.

Генеральным планом предусмотрено увеличение территории населенных пунктов п. Привольный и п. Новопривольный за счет земель сельскохозяйственного назначения. На расчетный срок генерального плана площадь населенных пунктов составит:

- п.Привольный 272,66 га;

- п.Новопривольный 82,08 га.

## 3.2. Земельные ресурсы.

Муниципальное образование Привольненское сельское  поселение в соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Привольненское сельское поселение является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в п.Привольный. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Привольненское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский  район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 3 и 4 к вышеуказанному Областному закону

Общая площадь земель Муниципальное образование Привольненское сельское  поселение в административных границах составляет 55486 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| № п/п | Территории | Современное использование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 53801 | 96,96 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 320 | 0,58 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 66 | 0,12 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 594 | 1,07 |
| 6 | Земли водного фонда | 705 | 1,27 |
| 7 | Земли запаса |  | - |
|  | Итого площадь муниципального образования «Привольненское сельское поселение»: | 55486 | 100 |

Существующее фактически распределение земельного фонда муниципального образования Привольненского сельское поселение по категориям земель (%) изображено на рис. 3.2.1

Рис.3.2.1. Распределение земельного фонда по категориям, %.

В приложении 3 данной пояснительной записки приведен перечень земельных участков находящихся в собственности Российской Федерации и муниципальной собственности.

Перераспределение земель Привольненского сельского поселения.

На расчетный срок генерального плана площадь Привольненского сельского поселения останется без изменений и составит 55486 га. Произойдет незначительное перераспределение земель по категориям, а именно увеличится площадь земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения:

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 53801 | 96,96 | 53766 | 96,90 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 320 | 0,58 | 355 | 0,64 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 66 | 0,12 | 66 | 0,12 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 594 | 1,07 | 594 | 1,07 |
| 6 | Земли водного фонда | 705 | 1,27 | 705 | 1,27 |
| 7 | Земли запаса |  | - |  | - |
|  | Итого площадь МО: | 55486 | 100 | 55486 | 100 |

Перераспределение земельного фонда муниципального образования Привольненское сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.2.

Рис.3.2.2. Перераспределение земельного фонда по категориям, %

### 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Привольненское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования , в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении — 53801 га, что составляет 96,96 % от общей площади поселения, из них, согласно паспорта муниципального образования «Привольненское сельское  поселение» Ремонтненского муниципального района по состоянию на 01.01.2009 года: сельскохозяйственных угодий – 53570 га, в том числе:

- пашни – 24642 га

- пастбища – 28928  га

- многолетних  насаждений – 39 га.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок генерального плана площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится на 34 га и составит 53766 га или 96,9%. Перечень земельных участков, попадающих в пределы планируемых границ населенных пунктов (земли населенных пунктов), переводимые из категории земель сельскохозяйственного назначения по Привольненскому сельскому поселению Ремонтненского района Ростовской области приведен в таблице 3.2.1.1., схема на рис.3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1

| № | Кадастровый номер | Категория земель | Целевое назначение | Площадь, га | Правообладатель | Описание границ земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки из земель сельскохозяйственного назначения не поставленные на кадастровый учёт: |
|  | п.Привольный |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Пастбища | 29,37 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 30 га расположен в юго-западной части пос. Привольный, имеет вытянутую форму по направлению Север-Юг протяженностью 1280м. до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 61:32:100101:182. Далее граница проходит до существующей границы пос.Привольный. |
| 2 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,11 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 0,1га расположен в северо-западной части пос. Привольный. Граница проходит по существующей границе населённого пункта и границе земельного участка с кадастровым номером 31:32:6000001:3865. |
| 3 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,47 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 0,5га расположен в северной части п. Привольный. Земельный участок имеет вытянутую форму протяжностью 330 м. по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600001:3863. Далее по существующей границе пос. Привольный. |
|  | Итого: | 29,95 |  |  |
|  | ВСЕГО по землям населенных пунктов: | 29,95 |  |  |

Рис. 3.2.1.1. Схема участков предназначенных для перевода из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов п.Привольный.

### 3.2.2. Земли населенных пунктов.

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Привольненское сельское поселение» находятся два населенных пункта – поселки Привольный и Новопривольный.

Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования

Привольненское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Территория, га | % |
| --- | --- | --- |
| П.Привольный | 242,73 | 76 |
| П.Новопривольный | 76,73 | 24 |
| Всего по поселению | 320 | 100 |

Общая площадь земель населенных пунктов на территории муниципального образования «Привольненское сельское поселение» составляет 320 га, что составляет 0,58% от общей площади поселения.

Границы населенных пунктов, входящих в состав Привольненского сельского поселения, нанесены по существующим границам землепользования Ремонтненского района. На современном этапе граница населенных пунктов пересекает участки поставленные на кадастровый учет, что противоречит законодательству РФ. На расчетный срок генеральным планом предлагается прохождение границы населенных пунктов по границам этих участков.

| Номер уч-ка на схеме (рис.3.2.2.1, 3.2.2.2) | Кадастровый номер участка | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | исключаемая из земель населенных пунктов | включаемая в земли населенных пунктов |
| 1 | 61:32:100101:40 | - | 0,021 |
| 2 | 61:32:100101:20 | - | 0,032 |
| 3 | 61:32:600001:3863 | 0,017 | - |
| 4 | 61:32:600001:3865 | 0,081 | - |
| 5 | 61:32:600001:3865 | 0,288 | - |
| 6 | 61:32:600001:3923 | 0,072 | - |

Рис. 3.2.2.1 Схема участков предназначенных для перевода.

Рис. 3.2.2.2 Схема участков предназначенных для перевода.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, не утверждены в установленном законодательством порядке.

Перераспределение земель населенных пунктов.

На расчетный срок генерального плана площадь земель населенных пунктов увеличится за счет перевода из земель сельскохозяйственного назначения на 35 га и составит 355 га или 0,64% от общей площади поселения.

###### Муниципальное образование «Привольненское сельское поселение»

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| П.Привольный | 242,73 | 272,66 |
| П.Новопривольный | 76,73 | 82,08 |
| Итого: | 320 | 355 |

Перечень земельных участков, попадающих в пределы планируемых границ населенных пунктов (земли населенных пунктов), переводимые из категории земель сельскохозяйственного назначения по Привольненскому сельскому поселению Ремонтненского района Ростовской области приведен в таблице 3.2.1.1, схема на рис.3.2.1.1 (см. выше).

### 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель транспорта

Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов, отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права, на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.90 Земельного кодекса, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений;

2) размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;

3) установления полос отвода автомобильных дорог.

Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пределах земель автомобильного транспорта могут передаваться в установленном Земельным кодексом РФ порядке в аренду гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса и установки рекламных конструкций.

На полосах отвода автомобильных дорог, за исключением предусмотренных законодательством случаев, запрещаются:

- строительство жилых и общественных зданий, складов;

- проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

- распашка земельных участков, покос травы, рубки и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая: строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос, установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода федеральных автомобильных дорог определяется Правительством РФ, который до настоящего времени не разработан.

На современном этапе на территории муниципального образования «Привольненского сельского поселения» земли рассматриваемой категории составляют 66 га.

Через  муниципальное образование проходит  автомобильные дороги регионального значения г. Элиста – с. Ремонтное - п. Зимовники и пос. Орловский - с. Киевка - с. Ремонтное

Границы земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории МО «Привольненское сельское поселение», следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и  полигонов твердых бытовых отходов и скотомогильников.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

На расчетный срок площадь земель рассматриваемой категории останется без изменений.

### 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода) земли особо охраняемых природных территорий в МО «Привольненское сельское поселение» отсутствуют.

К землям особо охраняемых территорий следует отнести  водозаборы.

### 3.2.5. Земли лесного фонда.

Согласно п. 1 ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории МО «Привольненское сельское поселение» земли лесного фонда составляют 594 га.

На территории поселения имеются зеленые насаждения в виде отдельных  лесополос, парков, а также многолетних насаждений.

Статья 6. Земельного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.»

На расчетный срок площадь земель лесного фонда останется без изменений.

### 3.2.6. Земли водного фонда.

С целью установления нормативных оснований отображения в генеральном плане Привольненского сельского поселения границ водных объектов необходимо обозначить рассмотреть положения действующего водного законодательства, которые должны быть положены в основу для подготовки документа территориального планирования.

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации регламентируют состав и порядок установления границ земель водного фонда. Так, ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации установлены принципы определения земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, а именно:

«1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков».

В нормах Водного кодекса Российской Федерации используются следующие основные понятия

«водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации».

Статья 5 Водного кодекса Российской Федерации классифицирует водные объекты, а именно:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

Площадь земель водного фонда на территории Привольненского сельского поселения составляет 705 га и на расчетный срок не изменится.

Границы водного фонда построены на основании предоставленного картматериала и с учетом того, что по территории поселения протекает река Булгта (через поселок Новопривольный) и на территории поселения имеется 5 прудов, данные о которых представлены в таблице 3.2.6.1

Таблица 3.2.6.1

| Наименование водоема | Место расположения | Запасы воды, млн.м3 | Площадь, га | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд «Верхний» (балочный) | Северо-западная окраина п. Привольный на балках Мокрая Булгта и Ганькина | 0,08 | 4,5 | Водопой скота, противоэррозионный |
| Пруд « Нижний» (балочный) | Северо-восточная окраина п. Привольный на балках Мокрая Булгта и Ганькина | 0,15 | 10 | Водопой скота, неорганизованный отдых |
| Пруд (балочный) | 3 км Восточнее п. Привольный на балках Мокрая Булгта | 0.8 | 33 | Водопой скота, переезд, неорганизованный отдых |
| Пруд (балочный) | 8 км к северо-западу от п. Привольный, на реке Большой Гашун, балках Сухой Гашун и Улан | 0,5 | 20,9 | Водопой скота, противоэррозионный |
| Пруд (балочный) | Западная окраина п. Новопривольный, на балке Булгта | 0,65 | 60,2 | Водопой скота, неорганизованный отдых, рыбоводство |
| Итого: 5 |  | 2,18 | 128,6 |  |

# 4. Современное использование территории населенных пунктов.

## 4.1. Поселок  Привольный.

Поселок  Привольный был основан в 1932 году.

С учетом того, что в целом поселок развивался по ранее разработанному генеральному плану, его современное состояние определено ранее заложенными принципами:

- въезд в поселок осуществлялся с северной стороны от асфальтированной дороги  Зимовники – Ремонтное;

- в северо-западной, северной и восточной частях поселка на балках Средняя Булгта и  Ганькина имеется 3 пруда (Верхний, Новый и Нижний), которые определяют строение поселка в этой части территории;

- центральная часть поселка представляла собой поквартальную планировку. Улицы индивидуальных жилых домов были построены над балками в северной и южной частях поселка, спускаясь огородами в балки.

Жилая застройка  представлена индивидуальными жилыми домами (376) с приусадебными участками. Запроектированная ранее генпланом многоквартирная и многоэтажная застройки реализованы не были. Жилой фонд поселка недостаточно благоустроенный. Холодное водоснабжение охватывает не все жилые дома, централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и теплоснабжения.

Общественно-деловой центр находится в центральной части поселка. Он достаточно хорошо сформирован и располагается между улицами Школьная и Советская. В этой части поселка расположена сельская администрация, почта, библиотека, школа со спортивной площадкой и  котельной, домом культуры, детским садом и несколькими торговыми точками. Основные улицы имеют твердое покрытие.

Для целей отдыха местного населения и гостей в поселке, в северной его части, расположен парк, площадь парка составляет 1,8 га. Остальное озеленение поселка представляется садами на приусадебных участках.

Производственные территории располагаются в основном за территорией поселка или на расстояниях от жилых и общественных сооружений соответствующих санитарным нормам. Часть сооружений промзоны (МТМ) расположена на восточной окраине поселка. Другая часть зданий промышленной зоны расположена по обеим сторонам дороги на въезде в поселок (северная оконечность).

Рекреационная зона представлена  парком в северной части поселка, кроме того по территории села имеются зеленые насаждения в виде отдельных насаждений в центре поселка и по приусадебным участкам жителей. На территории населенного пункта и вблизи его имеется 3 пруда.

Территории сельхозиспользования расположены вокруг поселка и представлены  пашнями и пастбищами.

## 4.2. Поселок  Новопривольный.

Изначально поселок  Новопривольный строился по разработанному генплану и в целом на практике были реализованы основные принципы застройки.

Основой архитектурно-планировочной композиции поселка стала центральная улица – въезд со стороны автодороги Зимовники-Ремонтное. Эта улица завершается  общественным центром, к которому примыкает жилая зона, расположенная в основном к северо-западу от центра. – в сторону реки Булгта, на которой имеются гидротехнические сооружения и образован достаточно большой водоем.  Обращает на себя внимание небольшой микрорайон на западной стороне балки с хаотичной планировкой (улица Первомайская). Появление этой части не было предусмотрено генпланом.

Жилая застройка  представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами (201 дом) с приусадебными участками. Дома расположены вдоль прямолинейных улиц (Береговая, Лермонтова, Есенина, Ленина, Гагарина, Степная и др.). основная часть улиц имеет твердое покрытие.

Общественно-деловой центр находится в центральной части поселка. Общественный центр  формируется зданиями общеобразовательной школы со спортплощадкой, почтой и поселковой администрации, кафе и объектами торговли. Здесь же имеются зеленые насаждения.

Производственные территории располагаются к югу от поселка (ул. Механизаторов) и к западу за водоемом, в районе обособленного микрорайона.

Рекреационная зона представлена  насаждениями в центре поселка, а также по улицам и приусадебным участкам по всему населенному пункту и территориями вдоль водоема на реке Булгта.

Территории сельхозиспользования расположены вокруг поселка и представлены  пашнями и пастбищами.

# 5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры поселка Привольный.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

На расчетный срок генерального плана развитие населенного пункта предлагается в западном направлении и в центральной части поселка. Развитие поселка в восточном направлении ограниченно прудом Нижний.

Таким образом, в западной части поселка в кварталах 1-5 генеральным планом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками не более 15 соток. Севернее ул. Садовая, в кварталах 6, 7, 8, и по ул.Школьная, в квартале 9, также предложено размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях признана наиболее перспективным направлением строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

В части развития общественно-деловой застройки, на пересечении ул. Советская и ул. Школьная предложено размещение спортивного комплекса (квартал 1). В центральной части поселка в квартале 2 общественно-деловой застройки предложено разместить предприятие общественного питания, в квартале 3 гостиницу и банный комплекс, в квартале 4 торговый комплекс.

В восточной части поселка Привольный по ул. Садовая в зоне коммунально-складской застройки, выделяется участок под размещение пожарного депо, квартал 1.

С целью развития рекреационных ресурсов населенного пункта, генеральным планом предложено создание парка, квартал 1. Для снижения негативного влияния на экологию поселка в санитарно-защитной зоне сельскохозяйственного предприятия, расположенного севернее населенного пункта, предлагается создание городских лесов, квартал 2. Также зона городских лесов будет сформирована и в санитарно-защитной зоне кладбища, расположенного восточнее поселка, квартал 1

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Жилая площадь, тыс. м2 | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 8,26 | 3,72 |  | 2 |
| 2 | ИЖС | 1,04 | 0,47 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 8,35 | 3,76 |  | 2 |
| 4 | ИЖС | 3,39 | 1,53 |  | 2 |
| 5 | ИЖС | 3,16 | 1,42 |  | 2 |
| 6 | ИЖС | 1,28 | 0,58 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 1,52 | 0,68 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 1,79 | 0,80 |  | 1 |
| 9 | ИЖС | 1,71 | 0,77 |  | 1 |
| 1 | Общественно-деловая застройка (спорткомплекс на 200 мест) | 2,4 |  | 1,71 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (предприятие общественного питания 20 мест) | 0,18 |  | 0,13 | 1 |
| 3 | Общественно-деловая застройка (гостиница на 11 мест, банный комплекс на10 мест) | 0,69 |  | 0,49 | 1 |
| 4 | Общественно-деловая застройка (торговый комплекс) | 0,79 |  | 0,56 | 1 |
| 1 | Коммунально-складская застройка (пожарное депо на 1 машину) | 0,57 |  | 0,41 | 2 |
| 1 | Городские леса | 0,69 |  |  | 1 |
| 2 | Городские леса | 4,54 |  |  | 1 |
| 1 | Парки, скверы, бульвары | 8,3 |  |  | 1 |

## 5.2. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Ремонтненского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой индивидуальной застройки.

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки;

- зона планируемой общественно-деловой застройки.

Рекреационные зоны:

- зона рекреационного использования;

- зона парка;

- зона планируемых городских лесов;

- зона планируемых парков, скверов, бульваров.

Производственные зоны:

- зона коммунально-складской застройки

- зона планируемой коммунально-складской застройки

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зоны транспортной инфраструктуры

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

## 6.1. Существующий жилой фонд.

По данным предоставленным Администрацией Привольненского сельского поселения площадь жилого фонда в поселении составляет 38800 м2. Распределение жилого фонда по населенным пунктам сельского поселения представлено в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения, чел | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Обеспеченность жильем м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привольненское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Привольный | 1027 | 23,6 | 23 |
| 2 | п. Новопривольный | 664 | 15,2 | 22,9 |
|  | Итого | 1691 | 38,8 | 22,9 |

Практически все жилье находится в собственности граждан. В муниципальной собственности находится только 0,02 тысяч м2. Ветхого и аварийного жилья в поселках не зарегистрировано. Основное жилье в поселке Новопривольный было построено в период 1977-1995 годы.

Жилой фонд обоих населенных пунктов представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общее количество домов в поселении 577 единиц, из которых в поселке привольном находится 376 домов и в п. Новопривольном – 201 дом.

Практически все дома обеспечены газоснабжением (сжиженный баллонный газ). Холодное водоснабжение имеется в 480 домах (83,2%), причем степень обеспеченности водоснабжением в поселке Новопривольный выше, нежели по поселку Привольный.

Централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и централизованного теплоснабжения. Обеспеченность электроснабжением – 100%.

Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности по данным паспорта муниципального образования «Привольненское сельское поселение» Ремонтненского муниципального района  составляет 35 единиц, из которых 21 единица находится в поселке Привольный.

В целом, жилой фонд населенных пунктов поселения  характеризуется  недостаточной степенью благоустройства.

Средняя жилищная обеспеченность по Привольненскому сельскому поселению  составляет 22,9 м2.

## 6.2. Развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Привольненского сельского поселения составляет 38,8 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Привольненскому сельскому поселению на 01.07.07 г составляет 22,9 м2 на человека.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2025г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Ветхого и аварийного жилья в поселках не зарегистрировано.

Поселок Привольный

Существующий жилой фонд поселка Привольный по данным предоставленным администрацией сельского поселения составляет 23,6 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность составляет 23 м2. Ветхого и аварийного жилого фонда не зарегистрировано.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1200 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 36 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 23,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 23,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 12,4 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 12,4 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 30,5 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 30,5 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых Территориях, га | На свободных Территориях, га |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 13,72 | - | 13,72 |
| ИТОГО | 100 | 13,72 | - | 13,72 |

Для размещения 13,72 тыс. м2 жилья понадобится территория в 30,5 га. Все строительство будет произведено на свободных территориях.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 13,72 | 450 | 30,5 |
| Итого | 13,72 | - | 30,5 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

поселка Привольный на первую очередь строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 8,26 | 0,124 | 3,72 |  | 3,72 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 1,04 | 0,016 | 0,47 |  | 0,47 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 8,35 | 0,125 | 3,76 |  | 3,76 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 3,39 | 0,051 | 1,53 |  | 1,53 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 3,16 | 0,047 | 1,42 |  | 1,42 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 1,28 | 0,019 | 0,58 |  | 0,58 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 1,52 | 0,023 | 0,68 |  | 0,68 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 1,79 | 0,027 | 0,80 |  | 0,80 |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 1,71 | 0,026 | 0,77 |  | 0,77 |
| Итого | 30,50 | 0,457 | 13,72 |  | 13,72 |

На первую очередь генеральным планом предусматривается строительство 3,3 тыс. м2(кварталы 2, 6-9) жилья, на вторую очередь – 10,42 тыс. м2(кварталы 1, 3, 4, 5).

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Привольненского сельского поселения, очень высоки, учитывая невысокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того, чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Следует отметить, что Привольненское сельское поселение имеет относительно развитую социальную инфраструктуру. Однако, она весьма неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее объектов. Неравномерно ее развитие. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

## 7.1. Современное состояние системы культурно-бытового обслуживания населения.

### 7.1.1. Система здравоохранения.

На территории  поселения существуют два объекта  здравоохранения, оказывающее амбулаторно-поликлиническую помощь населению Привольненского сельского поселения. Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Таблица 7.1.1.1

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские учреждения |
| 1 | Привольненский фельдшерско-акушерский пункт | поселок Привольный, ул. Школьная, 31 | Год постройки – 1972, кирпич, степень износа – 65% |
| 2. | Новопривольненский фельдшерско-акушерский пункт | Поселок Новопривольный, ул. | Год постройки – 1988, кирпич, |

Общая площадь  здания ФАП составляет 177,3 м2. На территории медпункта работает филиал районной аптеки.

### 7.1.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Основной реализуемый принцип в образовании поселения - его непрерывность от дошкольного до профессионального.

На 01.01.2009 г. в образовательном пространстве поселения имеется 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад (п. Привольный, ул. Советская, 6), в котором воспитывается 35 дошкольников. Процент загруженности – 70%. В поселке Привольный  нет дефицита мест в детсаду (сохраняемая емкость – 50 мест). Общая площадь здания садика – 392,8 кв. м, а площадь земельного участка - 2688 кв. м.

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Приволенская  средняя общеобразовательная школа (п. Привольный, ул. Советская 12) рассчитана на 370 учеников. Фактическая загруженность составляет 36,5% или 125 человек. Площадь здания – 2321,4 кв. м, площадь земельного участка – 23000 кв. м.

МОУ Новоприволенская  основная общеобразовательная школа (п. Новопривольный, ул. Садовая, 9) рассчитана на 270 учеников. Фактическая заполняемость – 18,9% (41 учащийся). Здание школы кирпичное площадью 2153,8  кв. м. Площадь участка – 13200 кв. м.

Таблица 7.1.2.1

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебные заведения |
| 1 | МОУ Приволенская СОШ | п.Привольный, ул. Советская , 12 | Существующая емкость – 125, Сохраняемая емкость – 370. Год постройки – 1977, кирпич |
| 2 | МОУ Новоприволенская ООШ | П. Новопривольный, ул. Садовая, 9 | Существующая емкость – 41, Сохраняемая емкость – 270. Год постройки – 1985, кирпич |
| 3 | МО ДОУ детский сад № | п.Привольный, ул. Советская, 6 | Существующая емкость – 35, Сохраняемая емкость -120. Год постройки – 1965, кирпич, |

Распределение образовательных учреждений, по данным паспорта муниципального образования «Привольненское сельское городское поселение» Ремонтненского муниципального района  приведены в таблице 7.1.2.2.

Таблица 7.1.2.2

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поселок Привольный | П. Новопривольный |  |
|  |  | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.09 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.09 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.09 |
| 1 | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 1 35 | 1 35 | 1 50 | 1 12 | 1 12 | 1 11 | 2 47 | 2 47 | 2 62 |
| 1.2 | школы, (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная школа (кол-во/кол-во учащ.), - основная школа (кол-во/кол-во учащ.), - средняя полная школа (кол-во/кол-во учащ.), - вечерняя сменная школа (кол-во/кол-во учащ.), - школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1 136 1 136 | 1 126 1 126 | 1 135 1 135 | 1 64 1 64 | 1 69 1 69 | 1 48 1 48 | 2 200 1 64 1 126 | 2 205 1 69 1 126 | 2 183 1 48 1 135 |

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- сложность проведения реструктуризации сети образовательных учреждений в связи с  необходимостью обеспечения доступности качественного образования, в том числе с учетом малой численности  учащихся и недостатка в педагогических кадрах;

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- отсутствие базовых организаций школьного питания;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- недостаточный уровень работы по предпрофильной подготовке в связи с отсутствием учреждений профессионального образования;

- проблемы в подготовке и повышении уровня квалификации педагогических кадров;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение ОУ, в том числе УДО, что сдерживает их развитие.

Одной из основных проблем является несоответствие профессионально-квалификационной структуры образования требованиям экономики.

### 7.1.3. Социальное обеспечение населения.

На 01.01.09 года по данным паспорта муниципального образования «Привольненское сельское поселение» Ремонтненского муниципального района в поселении насчитывалось 327  пенсионеров, что составило  19% от численности населения сельского поселения. Численность пенсионеров в последние годы снижается. Система социального обслуживания населения Привольненского МО неограничевается обслуживанием только пенсионеров. Всего на учете в органах соцзащиты в 2007 году по поселению числилось 415 человек, в том числе 83 инвалида (двое из которых дети). Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки составляет 18% от общей численности населения. В поселении 22 человека получают социальные услуги на дому.

В поселении имеется свое социально-реабилитационное отделение МУЦСО Ремонтненского района, которое располагает тремя социально-реабилитационными отделениями: Привольненское СРО №1, Ремонтненское СРО №2 и Первомайское СРО №3. Кроме того в селе Богородское завершается капитальный ремонт областного дома для престарелых и инвалидов на 50 мест. Наличие этих учреждений и их филиалов (отделений) позволяет достаточно оперативно решать вопросы оказания социальной помощи населению.

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан.

Существующая в Ремонтненском районе сеть учреждений социальной защиты населения способна в целом предоставлять весь спектр социально-значимых услуг, направленных на улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите.

### 7.1.4.Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В поселении действуют 4 учреждения культуры: 2 библиотеки, 1 дом культуры и 1 клуб.

Распределение  учреждений культуры, по данным паспорта муниципального образования «Привольненское сельское поселение» Ремонтненского муниципального района  приведены в таблице 7.1.4.1. Основные данные по объектам культуры приведены в таблице 7.1.4.2.

Таблица 7.1.4.1

| Наименование характеристики | Населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Поселок Привольный | П. Новопривольный | Всего |
| Учреждения культуры, (кол-во): | 2 | 2 | 4 |
| ДК | 1 |  |  |
| клубы |  | 1 |  |
| музеи |  |  |  |
| детские школы искусств |  |  |  |
| библиотеки | 1 | 1 |  |
| ПКиО |  |  |  |
| памятники истории и культуры | 2 |  | 2 |
| другие объекты |  |  |  |

Таблица 7.1.4.2

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| 1 | МУК Приволенский СДК | П. Привольный, Ул. Советская,4 | На 180 мест. Здание построено в 1964 г. Стены –кирпич. |
| 2 | МУК Привольненская поселенческая библиотека, 21,1 тысяч томов | П. Привольный, Ул. Советская,14 | Здание построено в 1967 г.площадь библиотеки – 101 м2. Стены –кирпич. Степень износа – 70%, |
| 3 | МУК Новоприволенский СДК | П. Новопривольный |  |
| 4 | МУК Новопривольненская поселенческая библиотека, | П. Новопривольный | Площадь – 35 м2 |

Перечень памятников истории

Привольненского сельского поселения

| Наименование поселения | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Привольненское | Монумент воинам, павшим при обороне п. Привольный | П. Привольный, Ул. Мира |

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

### 7.1.5.Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в Привольненском сельском поселении ведется в спортивных сооружениях общеобразовательных учреждений, которые имеются в поселении. Спортивные залы имеются  в МОУ Приволенская СОШ и МОУ Новоприволенская ООШ. Спортзалы построены одновременно со школами в 1977 и 1985 годах, соответственно. Здания из кирпича, по оценкам администрации МО степень их износа 80 и 70%.

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Ростовской области, а также по отношению к нормативному);

- в поселении отсутствуют стадион с искусственным покрытием и современными дорожками, современный бассейн;

отсутствует необходимый набор спортсооружений для качественной и полноценной работы по физическому воспитанию в учреждениях профессионального образования;

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ и ДОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы, а также спортивных школ по статьям приобретения спортивного инвентаря, оборудования, формы и командирования учащихся на соревнования;

- сокращается число методистов и тренеров, работников спортивных сооружений производственных коллективов, происходит старение кадров.

### 7.1.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в Привольненском сельском  поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

В 2008 году торговая сеть поселения была представлена 9 предприятиями торговли (5 в п. Привольный и  4 на п. Новопривольный). Общая торговая площадь объектов торговли в поселении составляет 170 м2. Основные торговые точки ведут продажу смешанного ассортимента товаров. Только в п. Привольный имеется один магазин хозтоваров.

Дислокация предприятий розничной торговли, действующие на территории Привольненского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. представлена в таблице 7.1.6.1.

Таблица 7.1.6.1

| № п/п | Наименование предприятия | Торговая площадь, м2 | Товарная специализация | Форма собствен-ности | Коли-чество работающих | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Торговый дом» | 16 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Привольный, ул. Школьная, 29/2 |
| 2 | Магазин | 27 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Привольный, пер. молодежный, 3/1 |
| 3 | Магазин «Встреча» | 20,6 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Привольный, ул. Школьная,23 |
| 4 | Магазин ООО «Встреча» | 5,0 | Спиртные напитки | частная | 1 | П. Привольный, ул. Школьная,10 |
| 5 | Магазин «Хозтовары» | 36 | Хозтовары | частная | 1 | П. Привольный, ул. Советская, |
| 6 | Магазин «Олеся» | 10 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Новопривольный, ул. Гагарина, 12/1 |
| 7 | Павильон (не стационарный) | 20 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Новопривольный, ул. Есенина 11/2 |
| 8 | Магазин | 15,1 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Новопривольный, ул. Гагарина, 6 |
| 9 | Магазин | 20,3 | Смешанные товары | частная | 1 | П. Новопривольный, ул. Есенина 22/2 |
|  | Итого:9 | 170 |  |  | 9 |  |

В форме 2-БО статистической отчетности «Дислокация предприятий (юридических и физических лиц), оказывающих бытовые услуги населению Ремонтненского района по состоянию на 01.01.2008 года» по Привольненскому сельскому поселению зафиксированы 4 организации, данные о которых представлены в таблице 7.1.6.2.

Таблица 7.1.6.2.

| № п/п | Наименование предприятия, | Перечень основных и сопутствующих видов услуг | Юридический адрес | Фактическое местонахождение | Количество работающих человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гасанов | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | П. Новопривольный, | П. Новопривольный, | 1 |
| 2 | ИП Токарев | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | П. Привольный, ул. Школьная,13 | П. Привольный, ул. Школьная,13 | 1 |
| 3 | ИП Яровой | Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах | П. Привольный, ул. Школьная,11 | П. Новопривольный, ул. Школьная,11 | 2 |
| 4 | ИП Гринченко | Парикмахерские услуги | П. Привольный, ул. 30 лет Победы, 7 | П. Привольный, ул. 30 лет Победы, 7 | 1 |
|  | Итого: 4 |  |  |  | 5 |

По данным администрации МО  в поселении имеется  2 предприятия общественного питания на 130 мест с общей  площадью помещений 286 м2.

Перспективы развития системы потребительского рынка Привольненского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

## 7.2. Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения и общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания Привольненского сельского поселения  на расчетный срок.

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 38 на 1000. чел. | 68 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 101 на 1000. чел. | 182 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 18 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
|  | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 24 |
|  | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 32 |
|  | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 0,2 |
|  | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000. чел. | 25 |
|  | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 4 |
|  | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
|  | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 108 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 1 |
| III Учреждения культуры и искусства |
|  | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 на 1000 чел. | 108 |
|  | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 11 |
|  | Клубы | мест | 80 мест на 1000. чел | 144 |
|  | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000. чел | 45 |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000. чел | 16 |
|  | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 7 4 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000. чел | 1,3 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 256 |
|  | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 108 |
|  | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 45 |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 18 |
| V Торговля и общественное питание |
|  | Торговые центры | м2 торговой площади | 280 торговой площади на 1000 чел | 504 |
|  | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100м2 торговой площади на 1000 чел. | 180 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 180м2 торговой площади на 1000 чел. | 324 |
|  | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 54 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 72 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1000чел | 9 |
|  | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 6 |
|  | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 кг белья в смену на 1000 чел. | 198 |
|  | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 18 |
|  | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4 кг вещей в смену на 1000 чел. | 7 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 9 |
|  | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 11 |
|  | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
|  | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
|  | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 68 | 120 |  | Восстановить (создать) ДОУ в п. Новопривольный |
|  | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 182 | 640 |  |  |
|  | Учреждения внешкольного образования | мест | 18 | - |  |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
|  | Стационары всех типов | койко-место | 24 | - |  |  |
|  | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 32 | 40 |  |  |
|  | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,2 |  |  |  |
|  | Аптеки | м2 общей площади | 25 |  |  | Имеются при ФАП |
|  | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 4 | - |  | Привольненское СРО №1 |
|  | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 6 | - |  |  |
|  | Психоневрологический интернат | мест | 6 | - |  |  |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 108 |  |  | Привольненское СРО №1 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 1 | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
|  | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 108 |  |  | На базе ДК |
|  | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 11 |  |  | На базе ДК |
|  | Клубы | мест | 144 | 180 |  |  |
|  | Кинотеатры | мест | 45 |  |  | На базе ДК |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 16 | - | - |  |
|  | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 7 4 | 21,1 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1,3 | - | 1,3 |  |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 256 | - | 256 |  |
|  | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 108 | - | 108 |  |
|  | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 45 | - | 45 |  |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 18 | - | 18 |  |
| V Торговля и общественное питание |
|  | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 504 | 144 | 360 |  |
|  | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 180 |  | 180 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 324 | 36 | 288 |  |
|  | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 54 | - | 54 |  |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 72 | 130 | - |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 5 | 4 |  |
|  | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 6 | - | 6 |  |
|  | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 198 | - | 198 |  |
|  | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 18 | - | 18 |  |
|  | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 7 | - | 7 |  |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 9 | - | 9 |  |
|  | Гостиницы | мест | 11 | - | 11 |  |
|  | Пожарные депо | автомашин | 1 | - | 1 |  |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 |  | - |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
|  | Отделения связи | объект | 1 | 2 | - |  |
|  | Организации и учреждения управления | объект |  | 1 | - |  |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | - |  |

На расчетный срок генерального плана предлагается строительство следующих объектов культурно-бытового назначения:

- спортивный комплекс на 200 мест;

- предприятие общественного питания на 20 мест;

- гостиница на 11 мест;

- банный комплекс на 10 мест;

- торговый комплекс;

- пожарное депо на 1 машину.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме общественно-деловых территорий населенных пунктов. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям не отвечает современным требованиям. Поэтому основной задачей поселения является доведением их до современных требований. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

# 8. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных и в том числе коммунально-складских предприятий существенно не изменится, так как в планах района и поселения отсутствуют мероприятия, связанные с новым строительством больших объектов. Основной задачей является рациональное использование уже используемых для этих целей территорий с модернизацией (реконструкцией) уже существующих объектов, а также новое строительство на территориях, освобождаемых после вывода из эксплуатации объектов хозяйственной деятельности.

# 9. Рекреационные зоны, озеленение.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных  территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми в зонах жилой и общественно-деловой застройки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»,  утвержденным приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.  Озелененные территории являются объектами  градостроительного нормирования и  представляются  в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей, а зоны рекреационного назначения по населенным пунктам Привольненского сельского поселения изменяютмя от 669 м2 (п.Новопривольный) до 896 м2 (п.Привольный) на каждого жителя.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов, лесополос и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны особо охраняемых территорий.

К зонам особо охраняемых территорий относят зоны источников водоснабжения подробно рассмотренные в разделе водоснабжение.

# 11. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- полигон ТБО;

- скотомогильники.

Описание зон скотомогильников, полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.4. «Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Привольненского сельского поселения.

## 11.1.Зона кладбища.

На современном этапе на территории на территории Привольненского сельского поселения расположено два кладбища:

- восточнее п.Привольный 1,5 га;

- западнее п.Новопривольный , 1,2 га.

Оба кладбища расположены в водоохраной зоне и подлежат закрытию.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельных  участков по поселкам Привольный и Новопривольный  составит 0,06 и 0,04 га. На расчетный срок генерального плана предложено разместить новое кладбище в 2 км юго-восточнее от п.Привольный, за полигоном ТБО.

Территории старых кладбищ:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

# 12. Баланс территории муниципального образования «Привольненское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Привольненского сельского поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится зона, занимаемая общественно-деловой застройкой, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны. Также увеличится и зона парков, скверов и городских лесов.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Привольненского сельского поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 53801 | 96,96 | 53767 | 96,90 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 320 | 0,58 | 354 | 0,64 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 66 | 0,12 | 66 | 0,12 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 594 | 1,07 | 594 | 1,07 |
| 6 | Земли водного фонда | 705 | 1,27 | 705 | 1,27 |
| 7 | Земли запаса |  | - |  | - |
|  | Итого площадь МО: | 55486 | 100 | 55486 | 100 |
| 1 | П.Привольный | 242,73 | 100 | 272,66 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 92,41 | 38,07 | 122,90 | 45,07 |
|  | - индивидуальная | 92,41 | 38,07 | 122,90 | 45,07 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 7,81 | 3,22 | 11,87 | 4,35 |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | 12,75 | 5,25 | 12,75 | 4,68 |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 112,78 | 46,46 | 107,59 | 39,46 |
|  | - городские парки | 1,8 | 0,74 | 10,1 | 3,70 |
|  | - городские леса | - | - | 5,23 | 1,92 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 11,60 | 4,78 | 11,60 | 4,25 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 11,60 | 4,78 | 11,60 | 4,25 |
| 1.6 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 5,38 | 2,22 | 5,95 | 2,18 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 5,38 | 2,22 | 5,95 | 2,18 |
| 2 | П.Новопривольный | 76,73 | 100 | 82,08 | 100 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 24,08 | 31,38 | 24,08 | 29,34 |
|  | - индивидуальная | 24,08 | 31,38 | 24,08 | 29,34 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 4,42 | 5,76 | 4,42 | 5,38 |
|  | - зона объектов здравоохранения | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| 2.3 | Территории занятые водными объектами | 0,33 | 0,43 | 0,41 | 0,50 |
| 2.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 42,35 | 55,19 | 46,87 | 57,10 |
|  | - городские парки | 2,4 | 3,13 | 2,4 | 2,92 |
|  | - городские леса | - | - | - | - |
| 2.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 5,31 | 6,92 | 6,06 | 7,38 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 5,31 | 6,92 | 6,06 | 7,38 |
| 2.6 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 0,24 | 0,31 | 0,24 | 0,29 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 0,24 | 0,31 | 0,24 | 0,29 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

Населенные пункты Привольненского сельского поселения располагаются на территории, через который осуществляется значительный  объем грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Необходимо отметить, что  перевозки носят транзитный характер.

Поселки Привольное и Новопривольное являются населенными пунктами расположенными на автомобильной дороге территориального значения (Зимовники-Ремонтное-Элиста). Расстояние от п. Привольное до Ростова-на-Дону составляет 400 км, до соседних населенных пунктов Новопривольное и Ремонтное  – 12 и 25 км.

По территории Привольненского сельского поселения проходят две автомобильные дороги регионального значения, таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| N п/п | Идентификационный номер | Наименование | Адрес | Значение | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Р 61-6 | автомобильная дорога г. Элиста - с. Ремонтное - пос. Зимовники (от границы Калмыкии) | Зимовниковский, Ремонтненский районы | Регио-нальная | 147,8 |
|  |  |  |  |  | в том числе по территории: |
|  |  |  |  |  | Зимовниковского района | 78,6 |
|  |  |  |  |  | Ремонтненского района | 69,2 |
| 28. | Р 61-26 | автомобильная дорога пос. Орловский - с. Киевка - с. Ремонтное | Орловский, Ремонтненский районы | Регио- нальная | 150,6 |
|  |  |  |  |  | в том числе по территории: |
|  |  |  |  |  | Орловского района | 92,2 |
|  |  |  |  |  | Ремонтненского района | 58,4 |

Общая протяженность автодорог по поселению составляет 975,3 км, из них:

- автомобильные дороги регионального значения 51,13 км;

- автомобильные дороги межмуниципального значения 11,18 км;

- грунтовые, проселочные дороги 27 км;

- полевые и лесные дороги 886 км.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, как минимум, в 2 раза с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры и благоприятного месторасположения населенных пунктов поселения, следует рассматривать ремонтно-транспортное обслуживание грузоперевозок.

Пассажирский транспорт:

Через поселение проходит несколько транзитных автобусных маршрутов на Зимовники, Ростов-на-Дону и Элисту через Ремонтное.

Перспективы развития транспортной деятельности в Привольненском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

## 1.2. Улично-дорожная сеть.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- основная пешеходная улица (связь жилых домов расположенных в глубине квартала, с улицей);

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

- организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Категории дорог и их протяженность по развиваемым населенным пунктам Привольненского сельского поселения представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

| Классификация дорог | П.Привольный | П.Новопривольный |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть | Сущ. | Планир. | Сущ. | Планир. |
| Поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами внешней сети) | - | - | 1,07 | - |
| Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 1,04 | - | 0,83 | - |
| Основная улица (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением) | 11,62 | - | 3,73 | - |
| Второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами) | 6,54 | - | 4,63 | - |
| Хозяйственный проезд | 1,34 | - | 0,06 | - |

## 1.3. Поселковый транспорт.

Через поселение проходит несколько транзитных автобусных маршрутов на Зимовники, Ростов-на-Дону и Элисту через Ремонтное.

На расчетный срок основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах поселка.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Привольненского сельского поселения представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № | Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, чел. | Кол-во автотранспортных средств, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автомобилей | Мотоциклов и мопедов | Всего |
| 1 | П.Привольный | 1200 | 300 | 180 | 480 |
| 2. | П.Новопривольный | 700 | 175 | 105 | 280 |
|  | Итого: | 1900 | 475 | 285 | 760 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

Также по данным формы 2-БО статистической отчетности «Дислокация предприятий (юридических и физических лиц), оказывающих бытовые услуги населению Ремонтненского района по состоянию на 01.01.2008 года» на территории Привольненского сельского поселения действуют два индивидуальных предпринимателя оказывающих услуги населению по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта расположенный в п. Привольный и п. Новопривольный.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На современном этапе на территории сельского поселения автозаправочных комплексов нет. Заправка транспортных средств предполагается в районном центре с. Ремонтное.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

На территории Привольненского сельского поселения действуют автономные системы водоснабжения для каждого населенного пункта.

Населенные пункты располагают водопроводными сетями, (в основном тупиковыми), Ø63÷100 мм разной степени изношенности с водонапорными башнями на них. В качестве источника водоснабжения используются артезианские скважины, качество воды в которых соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 на питьевую воду.

п. Привольный

В настоящее время на территории посёлка Привольный действует автономная система водоснабжения. В качестве источника водоснабжения используются пять артезианских скважин, расположенные в 12км северо-западнее посёлка: три из которых производительностью по 96 м3/сут, две по 240 м3/сут, качество воды в которых соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Система водоснабжения включает в себя:

- площадку водопроводных сооружений, расположенную в северо-западной части посёлка, на которой находятся 3 резервуара чистой воды по 250м3 каждый, насосная станция ΙΙ-го подъёма  q=50 м3/сут, Н=50м.

- тупиковую сеть Ø100мм, протяжённостью 48,0км;

- 3 водонапорные башни с высотой ствола 20м и объёмом бака 20м³, расположенные на сети.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

п. Новопривольный

В настоящее время на территории посёлка Новопривольный действует автономная система водоснабжения. В качестве источника водоснабжения используются три артезианские скважины, расположенные в 5км восточнее посёлка, производительностью по 7м³/час, качество воды в которых соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. И работающие в режиме «2 рабочие и 1 резервная» непосредственно в сеть.

На территории посёлка ( в его северо-восточной части)расположена площадка водопроводных сооружений, на которой находятся 2 резервуара чистой воды по 250м3 каждый, насосная станция ΙΙ-го подъёма  q=50 м3/сут, Н=50м, в настоящее время не эксплуатируемые.

В настоящее время интенсивно эксплуатируется тупиковая поселковая сеть водопровода Ø100мм протяжённостью 10,3км с 4 водонапорными башнями на ней. Высота ствола каждой 20м и объём бака 15м³.

Существующая система водоснабжения не охватывает всю жилую застройку и не соответствует требованиям норм пожарной безопасности.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Привольненского сельского поселения на расчётный период составляет: 450,53 м³/сут (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1027 | 160/25 | 164,32 | 59,98 | 213,62 | 23,03 | 25,68 | 9,37 | 33,38 | 3,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 32,86 | 12,00 | 32,86 | 3,54 | 1,28 | 0,47 | 1,28 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1027 | 90 | 46,34 | 16,91 | 92,43 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 243,53 | 88,89 | 338,91 | 26,57 | 26,96 | 9,84 | 34,66 | 3,74 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1200 | 160/25 | 192,00 | 70,08 | 249,60 | 25,96 | 30,00 | 10,95 | 39,00 | 4,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 38,40 | 14,02 | 38,40 | 3,99 | 1,50 | 0,55 | 1,50 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1200 | 90 | 54,15 | 19,76 | 108,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 284,55 | 103,86 | 396,00 | 29,95 | 31,50 | 11,50 | 40,50 | 4,21 |  |
| п.Новопривольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 664 | 160/25 | 106,24 | 38,78 | 138,11 | 17,21 | 16,60 | 6,06 | 21,58 | 2,69 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 21,25 | 7,76 | 21,25 | 2,65 | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 664 | 90 | 29,96 | 10,94 | 59,76 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 157,45 | 57,47 | 219,12 | 19,85 | 17,43 | 6,36 | 22,41 | 2,79 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 700 | 160/25 | 112,00 | 40,88 | 145,60 | 17,82 | 17,50 | 6,39 | 22,75 | 2,78 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 22,40 | 8,18 | 22,40 | 2,74 | 0,88 | 0,32 | 0,88 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 700 | 90 | 31,59 | 11,53 | 63,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 165,99 | 60,59 | 231,00 | 20,57 | 18,38 | 6,71 | 23,63 | 2,89 |  |
|  | Всего по существующему положению: | чел | 1691 |  | 400,98 | 146,36 | 558,03 | 53,20 | 44,39 | 16,20 | 57,07 | 5,44 |  |
|  | Всего по проектному предложению: | чел | 1900 |  | 450,53 | 164,45 | 627,00 | 58,42 | 49,88 | 18,20 | 64,13 | 5,97 |  |

п. Привольный

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее –  2х2,5+2х5 = 15л/с (дом культуры на 180 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения п.Привольный проектом предлагается усовершенствование действующей единой системы водоснабжения от действующих артезианских скважин.

Для этого предлагается:

- использование двух новых (сущ.) скважин производительностью по 10 м3/час в режиме(одна рабочая, одна резервная);

- консервация трёх старых скважин производительностью по 4 м3/час на случай чрезвычайных ситуаций;

- устройство еще одной группы насосов (на пожар) (q = 110 м3/час; Н = 50,0м) в насосной станции второго подъёма;

- устройство водонапорной башни на площадке водопроводных сооружений с баком V=50 м3 и высотой ствола 15 м;

- кольцевание действующей кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 140÷110 мм;

- поэтапная замена труб водовода Ø110мм от скважин до площадки водопроводных сооружений;

- подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø140÷100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов ( для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

В качестве контррезервуаров проектом предлагается сохранить действующие  водонапорные башни.

Для обеспечения пожарной безопасности застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков водопровода, проектом планируется устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно, из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с, и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Радиус действия таких противопожарных резервуаров составляет 150÷200м.

Так же планируется устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24 м на берегах водоемов. Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок (в том числе на берегах водоемов) принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Источники водоснабжения и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 для каждой из которых организацией проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по их защите и определяются границы зон.

Водомерным узлом планируется также оснастить водопроводную насосную станцию на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.2 и 2.1.3. «Схема водоснабжения п.Привольный приведена на схеме №19 Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

Таблица 2.1.2

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1027 | 160/25 | 164,32 | 59,98 | 213,62 | 23,03 | 25,68 | 9,37 | 33,38 | 3,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 32,86 | 12,00 | 32,86 | 3,54 | 1,28 | 0,47 | 1,28 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1027 | 90 | 46,34 | 16,91 | 92,43 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 243,53 | 88,89 | 338,91 | 26,57 | 26,96 | 9,84 | 34,66 | 3,74 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1200 | 160/25 | 192,00 | 70,08 | 249,60 | 25,96 | 30,00 | 10,95 | 39,00 | 4,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 38,40 | 14,02 | 38,40 | 3,99 | 1,50 | 0,55 | 1,50 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1200 | 90 | 54,15 | 19,76 | 108,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 284,55 | 103,86 | 396,00 | 29,95 | 31,50 | 11,50 | 40,50 | 4,21 |  |

Таблица 2.1.3

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 124 | 160 | 19,84 | 7,24 | 25,79 | 5,95 | 19,84 | 7,24 | 25,79 | 5,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,97 | 1,45 | 3,97 | 0,92 | 0,99 | 0,36 | 0,99 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 124 | 90 | 5,60 | 2,04 | 11,16 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 29,40 | 10,73 | 40,92 | 6,87 | 20,83 | 7,60 | 26,78 | 6,18 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 90 | 0,72 | 0,26 | 1,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,79 | 1,38 | 5,28 | 0,94 | 2,69 | 0,98 | 3,46 | 0,84 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 125 | 160 | 20,00 | 7,30 | 26,00 | 5,99 | 20,00 | 7,30 | 26,00 | 5,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,00 | 1,46 | 4,00 | 0,92 | 1,00 | 0,37 | 1,00 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 125 | 90 | 5,64 | 2,06 | 11,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 29,64 | 10,82 | 41,25 | 6,91 | 21,00 | 7,67 | 27,00 | 6,22 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 0,41 | 0,15 | 0,41 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 90 | 2,30 | 0,84 | 4,59 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,09 | 4,41 | 16,83 | 2,98 | 8,57 | 3,13 | 11,02 | 2,69 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 160 | 7,52 | 2,74 | 9,78 | 2,38 | 7,52 | 2,74 | 9,78 | 2,38 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,50 | 0,55 | 1,50 | 0,37 | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 47 | 90 | 2,12 | 0,77 | 4,23 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,14 | 4,07 | 15,51 | 2,75 | 7,90 | 2,88 | 10,15 | 2,47 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 90 | 0,86 | 0,31 | 1,71 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,51 | 1,64 | 6,27 | 1,11 | 3,19 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 160 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,74 | 0,27 | 0,74 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 23 | 90 | 1,04 | 0,38 | 2,07 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,45 | 1,99 | 7,59 | 1,35 | 3,86 | 1,41 | 4,97 | 1,21 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 90 | 1,22 | 0,44 | 2,43 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,40 | 2,34 | 8,91 | 1,58 | 4,54 | 1,66 | 5,83 | 1,42 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 432 |  | 62,84 | 22,94 | 87,45 | 12,65 | 44,52 | 16,25 | 57,24 | 8,28 |  |

п. Новопривольный

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения п.Новопривольный проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения от действующих артезианских скважин, для этого проектом предлагается:

-  использование трёх скважин производительностью по 7 м3/час в режиме поочерёдной работы (1рабочая,2 резервных) для  подачи воды на площадку водопроводных сооружений, откуда через насосную станцию 2 подъёма вода подаётся в сеть посёлка;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 110 мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø 100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

В качестве контррезервуаров проектом предлагается сохранить действующие  водонапорные башни.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить водопроводную насосную станцию на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.4. Схема водоснабжения п.Новопривольный приведена на схеме №24 «Схема объектов и сетей водоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Новопривольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

Таблица 2.1.4

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п.Новопривольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 664 | 160/25 | 106,24 | 38,78 | 138,11 | 17,21 | 16,60 | 6,06 | 21,58 | 2,69 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 21,25 | 7,76 | 21,25 | 2,65 | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 664 | 90 | 29,96 | 10,94 | 59,76 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 157,45 | 57,47 | 219,12 | 19,85 | 17,43 | 6,36 | 22,41 | 2,79 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 700 | 160/25 | 112,00 | 40,88 | 145,60 | 17,82 | 17,50 | 6,39 | 22,75 | 2,78 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 22,40 | 8,18 | 22,40 | 2,74 | 0,88 | 0,32 | 0,88 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 700 | 90 | 31,59 | 11,53 | 63,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 165,99 | 60,59 | 231,00 | 20,57 | 18,38 | 6,71 | 23,63 | 2,89 |  |

Водоотведение.

Существующее положение.

Все населённые пункты Привольнеснкого сельского поселения в настоящее время не  имеют централизованных сетей водоотведения и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение

п. Привольный

По устному согласованию с администрацией Привольненского сельского поселения системой водоотведения оснащаются только общественные здания и здания коммунального назначения. Предлагается схема, согласно которой, сточные воды от общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (40÷60 м3/сут) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, с последующим выпуском в балку Средняя Булгта. Производительность канализационных очистных сооружений принята из расчёта отвода стоков от общественно-деловой застройки и зданий коммунального назначения  и вывоз ассенизационными машинами от жилой застройки при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25л/сут на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Жилые дома предполагается оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.2 и 2.1.3 (см. выше). Схема водоотведения п.Привольный приведена на схеме №19 «Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

п. Новопривольный

По устному согласованию с администрацией Привольненского сельского поселения системой водоотведения оснащаются только общественные здания и здания коммунального назначения. Предлагается схема, согласно которой, сточные воды от общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных канализационных коллекторов диаметром 200мм отводятся на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-30П» фирмы «ЕКОС» производительностью (25÷35 м3/сут) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, с последующим выпуском в реку Булгта.   Производительность канализационных очистных сооружений принята из расчёта отвода стоков от общественно-деловой застройки и зданий коммунального назначения и вывоз ассенизационными машинами от жилой застройки при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25л/сут на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Жилые дома предполагается оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.4. Схема водоотведения п.Новопривольный приведена на схеме №24 «Схема объектов и сетей водоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Новопривольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

## 2.2. Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время Привольненское сельское поселение природным газом не газифицировано. Население для отопления использует в основном твердое топливо – уголь (антрацит) и дрова. Для приготовления пищи  дополнительно использует сжиженный газ в баллонах. Потребление сжиженного газа составляет 1442,5 кг в месяц. Сжиженный газ поставляется в баллонах от пунктов обмена баллонов и с газонаполнительных станций г.Новочеркасск и г. Волгоград.

Газификация природным газом сельского поселения производится в соответствии с утвержденной программой газоснабжения, схемой  газификации Ростовской области, разработанной «Гипроиигаз» (г,Саратов), схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной  ОАО « Промгаз» ( г.Москва), схемой газификации Ремонтненского района.

Источником газоснабжения является существующий газопровод-отвод «Комсомольский –Ики-Бурул- Элиста» до ГРС «Элиста». В настоящее время построены газопроводы высокого давления диаметром 377мм от ГРС «Элиста» до ГРС «Ремонтное».Схемой газоснабжения Ремонтненского района предусмотрена прокладка ответвления газопровода высокого давления диаметром 160мм от ПГРП в районе с Ремонтное до п. Привольный с ответвлением до поселка Новопривольный. Схема газоснабжения по проекту «Технико-экономическое обоснование газификации Ремонтненского района Ростовской области» (ОАО «Промгаз») рассчитана с перспективой до 2015 года. Отдельные данные по газификации по ранее разработанному проекту приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| Привольненское СП | Сущ. кол-во жителей на 2010г. | Планируемое количество жителей на расчетный срок | По схеме газоснабжения Ремонтненского района (ОАО «Промгаз») |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетное количество жителей | Расход по газа, м3/ч | Расчетное высокое давление, МПа | Диаметр газопровода, мм |
| п.Привольный | 1027 | 1200 | 1125 | 1498,4 | 0,42 | 160 |
| п.Новопривольный | 664 | 700 | 954 | 1009,7 | 0,46 | 90 |

Диаметры  подводящих газопроводов приняты по расходам газа  для поселений в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Ремонтненского района Ростовской области , выполненной ОАО «Промгаз» .

Основные проектные решения.

Проектные предложения схемы газоснабжения.

В поселке Привольный проектируется 9 кварталов с 1-2 этажной жилой застройкой (№ 1-9) общей численностью населения 458 человек и 4 квартала - общественно-деловой  застройки.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются перспективные сети газопровода высокого давления до п.Привольный, На расчетный срок планируется 100% охват потребителей природным газом

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки в проектируемых кварталах предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельностоящих на газовом топливе, установленных у каждого потребителя.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления  используется  электричество.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных котлов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности, работающие на газовом топливе. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне в п.Привольный проектируются газорегуляторные пункты (ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предлагается произвести от газопровода высокого давления, котельных (АИТ) - от перспективных сетей газопроводов низкого давления. Газификацию  существующих котельных произвести после  их реконструкции и перевода котлов  на газовое топливо. Производительность ГРПШ принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов предусматривается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРПШ производится расчет расхода газа для нужд населения и  общественных зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят  в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для общественных зданий при теплоснабжении от АИТ- КПД 95%.

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам сведены  в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на бытовые нужды населения | Расход газа на теплоснабжение жилых и общественных зданий зданий | Общий расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой м³/год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 124 | 14880 | 11,2 | 175166 | 72,8 | 190046 | 84,0 |
| 2 | 16 | 1920 | 1,9 | 22224 | 9,2 | 24144 | 11,1 |
| 3 | 125 | 15000 | 11,3 | 176957 | 73,6 | 191957 | 84,9 |
| 4 | 51 | 6120 | 4,9 | 72044 | 30,0 | 78164 | 34,9 |
| 5 | 47 | 5640 | 4,5 | 66772 | 27,8 | 72412 | 32,3 |
| 6 | 19 | 2280 | 2,1 | 27218 | 11,3 | 29498 | 13,4 |
| 7 | 23 | 2760 | 2,4 | 32112 | 13,3 | 34872 | 15,7 |
| 8 | 27 | 3240 | 2,8 | 37763 | 15,7 | 41003 | 18,5 |
| 9 | 26 | 3120 | 2,7 | 36350 | 15,1 | 39470 | 17,8 |
| ОД-1 | 0 | 0 | 0,0 | 109577 | 54,0 | 109577 | 54,0 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 7974 | 4,0 | 7974 | 4,0 |
| ОД-3 | 0 | 0 | 0,0 | 32213 | 15,8 | 32213 | 15,8 |
| ОД-4 | 0 | 0 | 0,0 | 28586 | 15,1 | 28586 | 15,1 |
| Всего | 458 | 54960 | 43,8 | 824956 | 357,7 | 879916 | 401,5 |

Общий расход газа по проектируемым кварталам   401,5 м3/ч, 879916 м3/год

Общий расход газа на расчетный срок 1552,5м3/ч, 4240087 м3/год  принят

-для существующей застройки (в соответствии с ранее разработанным проектом ОАО «Промгаз») 1498,4 м3/ч, 3916790 м3/год.

-дополнительное увеличение расхода газа  44,0 м3/ч, 144947м3/год.

-планируемое строительство зданий общественно-делового назначения  в четырех кварталах (ОД 1-4) – (88,9м3/ч, 178350м3/год).

В соответствии с расчетными данными  и расходом газа на существующую и проектируемую застройку предлагается предусмотреть 3 ГРП (ГРПШ) высокого  давления  производительностью  по 518,0м3/ч.

Общий расход газа  по проектируемым кварталам без учета существующей застройки ( нагрузка на ГРП, ШРП), таблица 2.2.3.

Таблица 2.2.3

| Потребители газа | Общий расход газа | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |  |
| Жилые кварталы № 1,3 | 382003 | 168,9 | От проектируемого ГРПШ-1 в квартале №1 расходом газа по проектируемым кварталам 168,9 м3/ч |
| Жилые кварталы № 2,4,5,6,7 ОД-1 | 348667 | 161,4 | От проектируемого ГРПШ-2 в существующей застройке с расходом газа по проектируемым кварталам 161,4 м3/ч |
| Жилые кварталы № 8,9 ОД-2 ОД-3 ( АИТ №1) ОД-4 | 149246 | 71,2 | От проектируемого ГРПШ-3 в существующей застройке с расходом газа по проектируемым кварталам 71,2 м3/ч |

Расчетное среднее давление на входе в ГРПШ ≤ 0,6 МПа, на выходе – не более 3000 Па.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы высокого давления проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой.

Схема газопроводов  по ранее разработанным  проектам и вновь запроектированные газопроводы даны  на листе №19 «Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Привольный в составе муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

## 2.3. Электроснабжение.

Основание для проектирования

Проект электроснабжения п. Привольный  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора п. Привольный  осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ.

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП и расчетной (потребляемой) мощности жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора п.Привольный  подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94   учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроенные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки

Таблица 2.3.1

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Населениена новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |
| 1 | ИЖС, уч.1-9; | - | 432 | 0,215 | 0,96 | 0,224 |  |
| 2 | ОД, уч.1 | - | - | 0,080 | 0,92 | 0,087 |  |
| 3 | ОД, уч.2-4 | - | - | 0,075 | 0,92 | 0,0,082 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 432 | 0,370 | 0,94 | 0,393 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) составит:

Всего по поселению -  0,370 МВт (0,393 МВА, при  при cosf=0,94).

Минимальное требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах  п. Привольный, в том числе:

1.  ИЖС уч. 1-9:

Sтр = 215/(0,7*0,85*0,96)=376 кВА.

где:

215кВт -  нагрузка. на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом существующих потребителей, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке на уч.1-9 принимаем 4 новых КТП-1*160 (1 шт. взамен существующей КТП для уч. 6 и 7). Электроснабжение потребителей уч. 2 предполагается от проектируемой БКТП-2*160 спорткомплекса (уч.1 ОД), электроснабжение потребителей уч. 8 и 9 предполагается от проектируемой БКТП-2*160 торгового центра (уч.4 ОД), Питание проектируемых ТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

2.  ОД уч. 1:

Sтр = 80/(0,7*0,7*0,92)=177 кВА.

С учетом потребителей уч. 2 (ИЖС), перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую БКТП-2*160.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

3.  ОД уч. 2-4:

Sтр = 75/(0,7*0,7*0,92)=166 кВА.

С учетом потребителей уч. 8 и 9 (ИЖС), перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую БКТП-2*160.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б или деревянных опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно – 5,0 км, в том числе вынос из зоны застройки – 0,6км:

- Строительство 6 новых ТП в том числе:

- 4шт КТП-1*160;

- 2шт БКТП-2*160 кВА

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

- Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 6,5км

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й  (ОД) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной и петлевой схемам.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 2.4. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время в п. Привольный централизованное теплоснабжение отсутствует.. Частный сектор, где нет газа имеет печное отопление. Вид топлива — дрова, уголь. В школе котельная на угле.

Основные проектные решения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 №586-3С)

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект»(г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения гостиницы, расположенной  в ОД-3,  предлагаем отдельно стоящую блочную модульную котельную АИТ №1, мощностью 0,156МВт.

Для теплоснабжения спорткомплекса, предприятия общественного питания и  торгового комплекса предусмотреть автономные источники тепла у каждого потребителя непосредственно.

Расходы тепла новых проектируемых районов определены в соответствии со СНиП 2.04.07-86*. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -25С.

Расчет тепловых потоков

Расчет тепловых потоков  выполнен с применением укрупненных показателей согласно СНиП 2.04.07-86*, где:

- А- общая площадь зданий, тыс. м²;

- m- число человек;

- q0- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление

- 1 м² площади - 173 Вт/м2;

- Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

- Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

- Qv= k1* k2* q0*A  k2=0.6

- Qhm- средний тепловой поток на горячее водоснабжение, Вт;

- Qhm= qh* m qh=376

- Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qhmax= Qhm*2.4

- Qсум- суммарный тепловой поток, Вт;

Расчет тепловых потоков выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь, таблица 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| № квартала | Кате- гория зданий | Этаж- ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания | Обществ. и пром. здания | Qсум., МВт | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  | 10% | Гкалл/ч | м3/час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИЖС — 1 | Жил. | 1-2эт | 3720 | 124 | 173 | 0,644 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,752 |  |  |  |
| ИЖС — 2 | Жил. | 1-2эт | 470 | 16 | 173 | 0,081 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |  |  |  |
| ИЖС — 3 | Жил. | 1-2эт | 3760 | 125 | 173 | 0,650 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,760 |  |  |  |
| ИЖС — 4 | Жил. | 1-2эт | 1530 | 51 | 173 | 0,265 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,309 |  |  |  |
| ИЖС — 5 | Жил. | 1-2эт | 1420 | 47 | 173 | 0,246 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 |  |  |  |
| ИЖС — 6 | Жил. | 1-2эт | 580 | 19 | 173 | 0,100 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |  |  |  |
| ИЖС — 7 | Жил. | 1-2эт | 680 | 23 | 173 | 0,118 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 |  |  |  |
| ИЖС — 8 | Жил. | 1-2эт | 800 | 27 | 173 | 0,138 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 |  |  |  |
| ИЖС — 9 | Жил. | 1-2эт | 770 | 26 | 173 | 0,133 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 2,375 | 0,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,778 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ОД — 1 | Oбщ. | 1-2эт | 1710 | 65 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | 0,044 | 0,070 | 0,485 |  |  |  |
| ОД — 2 | Oбщ. | 1-2эт | 130 | 20 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,003 | 0,004 | 0,036 |  |  |  |
| ОД — 4 | Oбщ. | 1-2эт | 560 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,015 | 0,000 | 0,136 |  |  |  |
| АИТы | 0,000 | 0,000 | 0,519 | 0,062 | 0,075 | 0,656 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ОД — 3 | Oбщ. | 1-2эт | 490 | 21 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,013 | 0,023 | 0,141 | 0,156 | 0,134 | 5,35 |
| АИТ №1 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,013 | 0,023 | 0,141 | 0,156 | 0,134 | 5,3499 |
| ИТОГО | 2,375 | 0,402 | 0,625 | 0,075 | 0,097 | 3,575 | 0,156 | 0,134 | 5,3499 |

## 2.5. Сети связи.

Предприятия связи Привольненского сельского поселения представлены в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1

| Предприятия связи |
| --- |
| 1 | Приволенское отделение связи | П. Привольный, ул. Школьная, 11 | Год постройки – 1980, стены кирпичные, износ – 50% |
| 2 | Новоприволенское отделение связи | П. Новопривольный, ул. Садовая,1 | Год постройки – 1987. Здание кирпичное. |

В населенных пунктах поселения имеется проводная телефонная связь. На 01.01.2009 года количество стационарных телефонов в Привольном составляло – 63, в Новопривольном – 41. По сравнению с данными 2007 года количество стационарных телефонов уменьшилось (со 149 до 104 единиц). Одной из причин этого является интенсивное развитие мобильной связи – на территории поселения действует 2 оператора мобильной связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по Привольненскому сельскому поселению на расчетный срок составит 741 номер.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В Привольненском сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В Привольненском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

## 2.6. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение.

Поселок Привольный расположен на обоих берегах б. Средняя Булгта. Большая часть жилой застройки расположена на правом берегу. На территории поселка находяться несколько балочных прудов.

Рельеф спокойный, уклон направлен в сторону балки. Отметки в пределах 153,00 — 120,00 м.

Основной тип грунтов — суглинки, глубина промерзания до 100 см.

Проектное предложение.

Принимаемые проектом схемы имеют цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирова ния, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- организация рельефа, отвод дождевых вод.

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

В составе проекта выполнены схемы вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а также с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральным коллекторам отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group), в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб.

После очистки осуществляется выпуск в балочный пруд.

Местоположение проектируемых сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Расчетные расходы дождевых вод.

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11:

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока. определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 100 л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,67;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 60;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,82;

A = 100 · 200,67 (1 + lg 1/lg60)1,82 = 744,2

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле:

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,665.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле:

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле:

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вол по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле:

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Согласно справочному пособию к СНиП 2.04.03-85, расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку:

qw = K · qr

При P=0,05, согласно табл.55 K=0,12

Объем регулирующей емкости перед очистными сооружениями:

Wreg = (1 - K3) · qw · Тд,

где  Тд  - значения средней продолжительности дождя по табл. 57

Ветка "А"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (600/1,61 + 720/2,04 + 330/2,56) = 14,85 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 14,85 + 1,75 + 5 = 21,6 мин

F = 37,2 га

Zmid = (26,0 · 0,038 + 11,2 · 0,265) / 37,2 = 0,106

qr = (0,106 · 744,2 1,2· 37,2) / 21,61,2*0,67-0,1 = 1268,6 л/с

qcal = 0,665 · 1268,6 = 843,6 л/с

qw = 0,12 · 1268,6 = 152,2 л/с = 548,0 м3/ч.

Wreg = (1 – 108/548,0) · 548,0 · 4 = 1760 м3,

При производительности очистных 108 м3/ч полезный объем очистных составит: 30,0м · 20,0м · 3,0м.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А-2А | 11,7 | 600 | 13,1 | 567,2 | 377,2 | 550 | 7 | 382,6 | 1,61 |
| 2А-3А | 22,7 | 720 | 19,1 | 843,7 | 561,1 | 600 | 10 | 576,5 | 2,04 |
| 4А-5А | 4,1 | 300 | 10,7 | 229,4 | 152,6 | 400 | 7 | 163,5 | 1,3 |
| 5А-3А | 10,5 | 765 | 18,0 | 406,3 | 270,2 | 450 | 11 | 781,2 | 1,77 |
| 3А-ЛОС | 37,2 | 330 | 21,6 | 1268,6 | 843,6 | 700 | 10 | 869,8 | 2,26 |

Ветка "Б"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (115/0,71 + 340/2,38 + 340/2,55 + 550/2,37 + 440/2,37) = 14,55мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 14,55 + 1,75 + 5 = 21,3 мин

F = 39,2 га

Zmid = (27,4 · 0,038 + 11,8 · 0,265) / 39,2 = 0,106

qr = (0,106 · 744,2 1,2· 39,2) / 21,31,2*0,67-0,1 = 1348,4 л/с

qcal = 0,665 · 1348,4 = 896,7 л/с

qw = 0,12 · 1035,4 = 161,8 л/с = 582,5 м3/ч.

Wreg = (1 – 108/582,5) · 582,5 · 4 = 1898 м3,

При производительности очистных 108 м3/ч полезный объем очистных составит: 30,0м · 21,0м · 3,0м.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Б-2Б | 3,6 | 300 | 10,3 | 206,0 | 137,0 | 350 | 10 | 136,9 | 1,42 |
| 2Б-3Б | 14,8 | 670 | 17,0 | 597,6 | 397,4 | 550 | 8 | 408,6 | 1,72 |
| 4Б-5Б | 4,9 | 115 | 9,5 | 297,5 | 197,8 | 600 | 1,2 | 199,5 | 0,71 |
| 5Б-6Б | 9,2 | 340 | 11,9 | 475,9 | 316,5 | 450 | 20 | 378,9 | 2,38 |
| 6Б-3Б | 14,8 | 340 | 14,2 | 677,3 | 450,4 | 500 | 20 | 501,4 | 2,55 |
| 3Б-7Б | 35,0 | 550 | 18,0 | 1347,8 | 896,3 | 700 | 11 | 912,4 | 2,37 |
| 7Б-ЛОС | 39,2 | 440 | 21,3 | 1348,4 | 896,7 | 700 | 11 | 912,4 | 2,37 |

Ведомость объемов работ п. Привольный

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
|  | Ветка «А» |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø400 | м | 300 |
|  | Ø450 | м | 765 |
|  | Ø550 | м | 600 |
|  | Ø600 | м | 720 |
|  | Ø700 | м | 330 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 30/90» Ø1600 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP8000» (4,20 x 1,60) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ30» (4,50 х 1,60) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB30» (6,20 х 2,40) | шт | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK30» Ø1000 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (30,0 х 20,0) h = 5,0м, hраб = 3,0м ) | шт | 1 |
| 8. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø250 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.80.100.22.4 N = 2,9КВт n = 1445об/мин Масса - 101кг | шт | 1 |
|  | Ветка «Б» |  |  |
| 10. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 300 |
|  | Ø450 | м | 340 |
|  | Ø500 | м | 340 |
|  | Ø550 | м | 670 |
|  | Ø600 | м | 115 |
|  | Ø700 | м | 990 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 11. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 30/90» Ø1600 | шт | 1 |
| 12. | Пескоотделитель «Flotenk — OP8000» (4,20 x 1,60) | шт | 1 |
| 13. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ30» (4,50 х 1,60) | шт | 1 |
| 14. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB30» (6,20 х 2,40) | шт | 1 |
| 15. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK30» Ø1000 | шт | 1 |
| 16. | Регулирующий резервуар (30,0 х 21,0) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 17. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø250 | шт | 1 |
| 18. | Погружной насос SE1.80.100.22.4 N = 2,9КВт n = 1445об/мин Масса - 101кг | шт | 1 |
| 19. | Водоотводные канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 500 / 390 |
| 20. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 1 |
| 21. | Пруд-отстойник | шт | 1 |

# 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

Одной из особенностей муниципального образования «Привольненское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель существующей категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Привольненского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

# 1. Состояние окружающей среды на территории Привольненского сельского поселения.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Привольненского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

## 1.1. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Привольненского сельского поселения являются выбросы от автомобилей и стационарных источников – котельных и индивидуальных печей отопления  населения. в связи с отсутствием промышленных  предприятий в поселении – этот фактор не оказывает воздействия на выбросы в атмосферу.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и отоплении жилого фонда.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- герметизация технологического оборудования, устройство и реконструкция систем аспирации с очисткой выбросов в пылеуловителях различной конструкции;

- закрытие вредных производств;

- внедрение в технологические процессы новых рецептур, безотходных технологий;

- озеленение территорий поселения и территорий промышленных предприятий.

## 1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившейся экологической обстановки и  вследствие ограниченности водных ресурсов на территории Привольненского сельского поселения сохранение чистоты каждого водоема является актуальным. Наличие на территории поселения маловодной реки Булгта и 5 балочных прудов с непостоянным, резко меняющимся в жаркое время года уровнем воды, требует особого отношения к сохранению этих водных ресурсов. Необходимо при этом учитывать и тот факт, что все эти водоемы в той или иной степени используются для организации водопоя животных. Как следствие этого имеет место загрязнение вод продуктами жизнедеятельности животных, кроме того в зонах водоемов имеет место (особенно в зонах неорганизованного отдыха) образование  большого количества мусора. Как следствие  состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности. Пруды подвержены  заилению, интенсивному зарастанию водной растительностью, что приводит к деградации водных объектов.

Негативное влияние на состояние водных объектов оказывают сбросы неочищенных сточных вод, а также хозяйственная деятельность населения.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:

- канализованию индивидуальной жилой застройки;

- строительству  очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- экологическому благоустройству участков русла реки Булгта и берегов балочных прудов.

Очистка берегов от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство мест купания и отдыха являются важным составляющими охраны водных объектов.

## 1.3. Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

## 1.4. Санитарная очистка территории.

Одной из серьезных экологических проблем поселения остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. На современном этапе на территории Привольненского сельского поселения расположены две свалки твердых бытовых отходов:

- на юго-востоке от п.Привольный на расстоянии 1 км от ориентира здания МТМ СПК «Приволенский». Участок имеет размеры с северной стороны 450 м, с южной – 300 м, с восточной – 250 м, с западной – 100 м. Общая площадь полигона составляет 7 га.

- в южном направлении от п. Новопривольный на расстоянии 1 км от ориентира центральная контора СПК «Пятилетка». Участок имеет размеры с северной и южной стороны – по 200 м, с восточной и западной по 300 м. Площадь полигона составляет 6 га.

Вся документация по полигонам ТБО находится в ТО №6 Управление Роснедвижимости по РО.

Кроме того на территории поселения имеются 2 биотермические ямы площадью по 100 м2, которые принадлежат ТОО «Приволенское» (действует с 1998 года, координаты расположения Y – 5180650; X – 7837400) и ТОО «Луч» (в районе п. Новопривольный, с 2000 года, координаты расположения Y – 5173000; X – 7844000). Также по данным предоставленным Администрацией Привольненского сельского поселения, на территории поселения есть 1 скотомогильник расположенный в 2,5 км к северо-востоку от здания МТМ п. Привольный.

Свалка является сильным загрязнителем атмосферы за счет самовозгорания ТБО.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

В настоящее время сбор ТБО от населения производится в специальные контейнеры, размещенные на специально оборудованных площадках.

На расчетный срок генеральным планом Привольненского сельского поселения предлагается рекультивация данных свалок.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Расчет накопления ТБО произведено исходя из численности населения 1900 человек на расчетный срок. Общий объем поступления отходов на полигон ТБО на территории Привольненского сельского поселения составит 2992,5 м3/год. Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 59850 м3.

Ниже в таблице 1.4.1 приведены объемы образующихся отходов ТБО и необходимая площадь полигонов ТБО на расчетный срок по населенным пунктам.

Таблица 1.4.1

| Населенный пункт | Общий объем поступления отходов на полигон ТБО, м3/год | Количество образующихся отходов за расчетный срок, м3. | Необходимая площадь полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- |
| П.Привольный | 1890 | 37800 | 1,89 |
| П.Новопривольный | 1102,5 | 22050 | 1,1 |
| Всего | 2992,5 | 59850 | 2,99 |

# 2. Эколого-градостроительные мероприятия

## 2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 2.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя следующие пункты:

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

## 2.3.Мероприятия по охране почвенного покрова

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку.

## 2.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Использование существующих полигонов ТБО юго-восточнее п.Привольный и п.Новопривольный.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

6. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Привольненское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

7. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 2.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Привольненском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Привольненского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

## 2.6. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

Одной из особенностей Муниципального образования «Привольненское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель существующей категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Привольненское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

## 2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Привольненского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

# 1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Краткое описание территории муниципального образования, условий (инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в разделе 4 «Природные условия» настоящего проекта Генерального плана муниципального образования «Привольненское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

## 1.1.Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории сельского поселения относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь не только  Привольненского сельского поселения, но и Ремонтненского района в целом.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность сельского поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности ГО и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения города, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Паспорт безопасности территории Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области свидетельствует, что в поселении отсутствует возможность возникновения ЧС следующих видов:

      - На радиационноопасных объектов (в поселении отсутствуют);

      - На химически опасных объектах (в поселении отсутствуют);

      - На биологически опасных объектах (в поселении отсутствуют);

      - На пожаро- и взрывоопасных объектах (в поселении отсутствуют, кроме возможно АЗС  племзаводов СПК  «Приволенский» и СПК «Пятилетка»);

      - На коммунальных системах жизнеобеспечения (из-за слабого развития и минимального влияния на жизнеобеспечение поселения);

      - На гидротехнических сооружениях  (гидротехнические сооружения имеются на небольших балочных прудах с минимальным объемом воды).

По данным Паспорта безопасности наиболее серьезные последствия в поселении могут иметь ЧС на объектах электро-энергетических систем и системах связи. Показатели риска техногенных ЧС  на таких  объектах (при наиболее опасном сценарии развития ЧС, при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) на территории Привольненского сельского поселения приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| Виды возможных техногенных чрезвы-чайных ситуаций | Местораспо-ложение и наименование объектов | Вид и возмож-ное коли-чество опасного вещества, участвую-щего в реализа-ции чрезвы-чайных ситуаций | Возможная частота реали-зации чрезвычайных ситуа-ций, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Разме-ры зон вероят-ной чрезвычайной ситуа-ции, км-2 | Числен-ность населения у которого могут быть нарушены условия жизнедея-тельности, тыс.чел | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших | Возможный ущерб, тыс.р. |
| 1. Чрезвы-чайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Подстанция 1,5 км севернее п. Привольный, | - | 6,6х10-4 | 1х10-6 | - | 0,8 | - | - | 690 |

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

На территории Ремонтненского сельского поселения имеются потенциально опасные места размещения отходов:

- скотомогильников – 1;

- биотермических ям - 2

- свалок (организованных и неорганизованных) – 2.

Для Привольненского сельского поселения эпидемиологические чрезвычайные ситуации могут иметь место, в частности, сохраняется потенциальная угроза заболеваний сибирской язвой, птичьим гриппом а африканской чумой.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения населенного пункта.

Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Ремонтненский район относится к категории простых.

На территории Привольненского сельского поселения  имели место пожары природные, бури, град.  В весенне-летний период наибольшую опасность пожары, пылевые бури и суховеи.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья жителей;

- к  ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям;

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Показатели риска природных ЧС (по данным Паспорта безопасности территории Привольненского сельского поселения Ремонтненского района ростовской области)  приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) виды опасных природных явлений | Интен-сив-ность природного явле-ния | Частота природного явле-ния, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природ-ного явления, год -1 | Разме-ры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, -тыс.чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедея-тельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погиб-ших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Землетрясение, балл | 7-8 8-9 >9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Извержение вулканов |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Оползни, м |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Селевые потоки |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Снежные лавины, м |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | > 32 | 1/100 | - | - | 1/0,3 | 0,3 | 1 | 25 | 500000 |
| 7. Бури, м/с | > 32 | 1/20 | 1/20 | 35 | 1/0,3 | 0,3 | 1 | 15 | 200000 |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Град, мм | 20-31 | 1/6 | 1/6 | 12 | - | - | - | - | - |
| 10. Цунами, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Наводнения, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Подтопления, м | >5 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Пожары природные, га |  | 1/1 | 1/1 | 1,7 | - | - | - | - | - |

В паспорте безопасности Привольненского сельского поселения не рассмотрены возможные последствия природных пожаров и града.

# 2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях и взрывы на взрывопожароопасных объектах.

## 2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории поселения.

### 2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.

На территории Горняцкого сельского поселения химически опасных объектов нет.

### 2.1.2 . Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории поселения  расположен 1 пожаро-взрывоопасный объект –  склады горюче-смазочных  материалов племзаводов СПК  «Приволенский» и СПК «Пятилетка».

Для составляющих, входящих в объект, представлены следующие типовые сценарии.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные с аварией при переливе нефтепродуктов при заправке автомобиля на территории АЗС  и разливом нефтепродуктов.

В реализации чрезвычайной ситуации  будет участвовать до 01,тонн взрывчатого вещества. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 0,01 т опасного вещества.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образование смеси и аэрозоля и паров нефти с воздухом, создание взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрыв и возникновение пожара АЗС.

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

### 2.1.3. Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи.

Аварии на электро-энергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений  только электроэнергией, так как системы централизованного снабжение теплом  поселки  не  имеют.

Для обеспечения населения ГО электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4  год-1

Показатель приемлемого риска – 1х10-6 год-1.

Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, 2 населенных пункта (поселки Привольный и Новопривольный, возможное количество населения, попадающего в зону чрезвычайной ситуации 1802 человека.

Имеющиеся электро-энергетические системы и системы связи на территории поселения не представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций, и в качестве вариантов последующих действий дальнейший анализ не проводился ввиду незначительности опасностей.

### 2.1.4. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов.

### 2.1.5. Чрезвычайные ситуации в результате аварий гидротехнических сооружений.

По данным предоставленным администрацией Ремонтненского района на территории Привольненского сельского поселения находятся 8 гидротехнических сооружений.

Данные по гидротехническим сооружениям, расположенным на территории Привольненского сельского поселения приведены в таблице 2.1.5.1.

Таблица 2.1.5.1

| № п/п | № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |
| 1 | 1032010 | пруд балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Булгта | 9 км от устья | З окраина п. Новопривольный | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 2 | 1032011 | пруд "Гусятник" балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Булгта | 8 км от устья | 1 км СЗ п. Новопривольный (300 м от автодороги на Элисту) | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 3 | 1032012 | пруд "Верхний" балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Мокрая Булгта - балка Ганькина | 6 км от устья | СЗ окраина п. Привольный | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 4 | 1032013 | пруд "Средний" балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Мокрая Булгта - балка Ганькина | 4 км от устья | С окраина х. Приволный | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 5 | 1032014 | пруд "Нижний" балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Мокрая Булгта - балка Ганькина | устье | СВ окраина п. Привольный | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 6 | 1032015 | пруд балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Мокрая Булгта | 12 км от устья | 3 км В х. Привольный (автодорога г. Элиста) | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 7 | 1032016 | пруд "Ребятовский" балочный | Сал (Джурак-Сал) | балка Мокрая Булгта | 10 км от устья | 5 км В х. Привольный | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | бесхозяйное |
| 8 | 1032018 | пруд балочный | Сал | река Большой Гашун - балка Сухой Гашун - балка Улан | 6 км от устья | 8 км СЗ х. Привольный | Ремонтненский район Привольненское сельское поселение | СПК "Привольненский" |

продолжение таблицы 2.1.5.1

| № п/п | Балансодержатель | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максимальный напор, м |  |  |
| 1 | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | ТОО "Пятилетка" | водопой скота, неорганизованный отдых, забор воды для тех. нужд, рыборазведение | 0,65 | 60,2 | 3 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежная часть х. Новопривольный, и вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Булгта |
| 2 | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | ТОО "Пятилетка" | водопой скота, хоз.нужды | 0,05 | 3 | 2,5 | опасный | Ниже ГТС на расстоянии 0,3 км расположен мост федеральной автомобильной дороги. В случае разрушения ГТС вода поступит в Ремонтненское море |
| 3 | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | противоэрозионное, водопой скота | 0,08 | 4,5 | 3,5 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает часть п.Привольный, и вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Ганькина |
| 4 | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | водопой скота, хоз.нужды | 0,06 | 3,5 | 2,5 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает часть п.Привольный и вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Ганькина |
| 5 | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | СПК "Привольненское" | водопой скота, неорганизованный отдых | 0,15 | 10 | 2,5 | пониженный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по б. Мокрая Булгта |
| 6 | отсутствует | Ремонтненское ДРСУ | переезд, водопой скота, неорганизованный отдых | 0,8 | 33 | 6 | неудовлетворительный | потенциально не опасен |
| 7 | отсутствует | отсутствует | не имеет | 0,3 | 15 | 3 | опасный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенное Ремонтненское море |
| 8 | СПК "Привольненский" | СПК "Привольненский" | противоэрозионный, водопой скота | 0,5 | 20,9 | 4 | опасный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по б. Сухой Гашун в Зимовниковском районе |

Аварии на прудах могут быть вызваны только природными явлениями – паводковыми водами или обильными осадками (случай преднамеренного разрушения плотин не рассматривается, тем более, что в случае такого разрушения гидротехнического сооружения вода будет сброшена в русло реки, пройдет по малоосвоенным территориям и влияние потока не скажется существенно на ближайших населенных пунктах).

Возможность массовых людских потерь (гибель и поражение) исключена, так как по всей длине затопления территория балок не заселена.

### 2.1.6. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории МО нет.

## 2.2.  Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

Транспортные коммуникации на территории МО составляют:

-автодороги регионального значения 51,13 км;

- автомобильные дороги межмуниципального значения 11,18 км;

- грунтовые, проселочные дороги 27 км;

- полевые и лесные дороги 886 км..

На территории поселения не зафиксированы предприятия, осуществляющие перевозку опасных грузов, кроме нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) и сжиженного газа для нужд населения. Необходимо учитывать, что объем этих перевозок незначительный.

Предприятия имеют сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей и подготовленный управленческий персонал, формируют безопасные маршруты и согласовывают их с органами ГИБДД и МЧС, в предусмотренных случаях.

Ввиду отсутствия паспорта безопасности опасного объекта у предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, произведен предварительный теоретический расчет. Точные данные по каждому объекту необходимо занести в паспорт безопасности ГО после предоставления предприятиями паспорта безопасности опасного объекта согласованного с ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для составляющих, определяющие перевозку опасных грузов с учетом специфики Привольненского сельского поселения, представлены следующие типовые сценарии.

Перевозка опасных грузов автотранспортом.

Интенсивность аварийных ситуаций на автотранспорте при перевозке опасных грузов 1,2*10-6.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 7,86 т нефтепродуктов. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 0,786 т опасного вещества.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 4,68х10-3год-1.

Уровень коллективного риска 9,36х10-2год-1.

Уровень индивидуального риска 9,53х10-8год-1.

Показатель приемлемого риска 1х10-5год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию составляют:

-	площадь пожара - 118,8 м2;

-	граница порога поражения людей на открытой местности - 92 м:

-	радиус полных разрушений зданий - 41,0 м.

Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - 50 чел.

Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 10м3 сжиженного газа. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 2,87 т опасного вещества.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4год-1.

Уровень коллективного риска 5,75х10-3год-1.

Уровень индивидуального риска 5,9х10-8год-1.

Показатель приемлемого риска 1х10-5год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию составляют:

- граница порога поражения людей на открытой местности - 120м;

- радиус полных разрушений зданий - 87,0 м.

Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - нет.

### 2.2.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с		- СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития				 - 0.05 м (0,02 м);

территория						 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 		 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ приведены в таблица 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1

| Параметры | автоцистерны |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275.5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0.12 | 6.75 |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ представлены в таблице 2.2.1.2.

Таблица 2.2.1.2

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварии на АЗС:

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ		- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) - 8 м3;

- разлив топлива 				- 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости 	- 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

- толщина слоя разлития			- 0.05 м;

- территория					- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха		          - +20 оС;

- почвы	                                       - +15 оС;

- скорость приземного ветра		- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара				- В1;

- при горении				- ГСМ выгорает полностью.

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16м, при разлитии ГСМ - более 36м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30м от границы территории АЗС.

## 2.3. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

Возможными опасными природными явлениями, характерными для Привольненского сельского поселения, являются следующие ЧС природного характера:

- ураганы более 32 м/с;

- бури более 32 м/с;

- град 20-31 мм;

- природные пожары.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, штормы, цунами, подтопления и наводнения.) для территории поселения   не характерны.

Виды и частота возникновения опасных природных явлений представлены в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1.

| Наименование источника природного ЧС | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, един/год |
| --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 1 раз в 50 лет |
| Опасные гидрологические явления и процессы | I раз в год |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | 1 раз в 6 (град). 20 (бури), 100 (ураганы) лет |
| Природные пожары | Каждый год |

Сведения о наблюдаемых на территории поселения  опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

| Среднегодовые: |  |
| --- | --- |
| направление ветра, румбы | Юго-восток |
| скорость ветра, м/сек | 6-10 |
| относительная влажность, % | 82 |
| Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек | До 15 |
| Количество атмосферных осадков, мм - среднегодовое - максимальное (весна) | 350-450 112 |
| Температура, °С |  |
| среднегодовая | +8,4 |
| максимальная (по сезонам) | -38°С до +42°С |

Опасные геологические процессы.

Землетрясения

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий. Внезапные колебания земной поверхности обладают огромной разрушительной силой и приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

Землетрясение проявляется в форме колебания грунта и эффективность его воздействия на внешнюю среду и. в частности, на здания количественно оцениваются интенсивностью (I) по 12-ти бальной шкале. В России и ряде европейских стран используется Международная модифицированная сейсмическая шкала ММ5К-86.

Интенсивность землетрясений является величиной относительной и зависит от эпицентрального расстояния (чем ближе к очагу, тем выше интенсивность), а также от других условий (высокое залегание грунтовых вод и рыхлых пород способствует усилению бальности).

В соответствии со СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах для Ремонтненского района равна 5 баллам с 1% вероятностью возможного превышения в течение 50 лет. Повторяемости сотрясений для данного района в среднем составляет один раз в 5000 лет.

При проведении расчетов по определению последствий землетрясения целесообразно пользоваться классификацией зданий, приведенной в сейсмической шкале ММ5К-86.

Землетрясения приводят к возникновению ЧС на коммунально-электрических сетях (КЭС). Причины, вызывающие повреждения КЭС можно разделить на две группы:

- связанные с волновыми движениями грунта, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружение КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий;

- связанные с разрушением вводов в наземные здания и сооружения.

Последствия от аварии КЭС могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Анализ последствий землетрясений показывает, что в среднем на 1км разрушенной части города приходится 6-8 аварий, нарушающих условия жизнедеятельности населения.

Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности 500 человек для села.

Опасные метеорологические явления и процессы

Бури,  ураганы

Бури, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами.

Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией (шкала Бофорта).

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1,0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения).

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

В поселении  расположен 1  населенный пункт.

Плотность населения в поселении составляет 2,76 чел./км2.

Частота природного явления – бури  5,0х10-2год-1

Частота наступления чрезвычайной ситуации в результате бури для одного населенного пункта 5,8х10-1год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации определяется как площадь (района) населенного пункта, в пределах которой застройка получает разрушения.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации 35 км2

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Подтопление и наводнения не имеют места на территории поселения и не рассматриваются.

Объектов экономики, попадающих в зоны возможного подтопления, на территории сельского поселения не имеется.

Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре — облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все то пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м:, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100м/мин.); средней силы (3-100 м/мин.) и слабые (до 3м/мин.).

Наиболее вероятной зоной развития пожара для поселения являются природные степи из-за неконтролируемых палов сухой травы..

Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территорий.

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

С целью предупреждения пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты лесов и населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов (в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»).

## 2.4.  При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития города и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

На территории Привольненского сельского поселения имеются места отдыха людей на водных объектах в летнее время купального сезона (река Булгта и искусственные водоемы). Проектирование зон отдыха возможно при дальнейшем развитии системы рекреации в рамках региональных планов.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

## 2.5. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Привольненского сельского поселения, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов – АЗС и АГЗС, склады и хранилища сжиженного газа.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории района пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К  водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

Анализ, имевших место на территории населенных пунктов, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. По данным предоставленным администрацией Привольненского сельского поселения на территории поселения пожарного депо нет.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство новых пожарных депо и формирование пожарных охран.

Таким образом на расчетный срок генерального плана отводится территория под размещения пожарного депо на 1 машину в восточной части п.Привольный. В радиус обслуживания данным пожарным депо будет попадать и п. Новопривольный.

## 2.6.  При развитии транспортной и инженерной инфраструктур.

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с  автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение Привольненского сельского поселения в основном осуществляется из артезианских скважин.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории города необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение.

При рассмотрении вопроса необходимо учитывать, что в перспективе предусмотрена газификация населенных пунктов  Привольненского  сельского поселения. В этом случае необходимо учитывать, что наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

По территории Привольненского сельского поселения на расчетный срок будет проходить газопровод высокого давления. Протяженность данного газопровода составит 40,61 км.

При проектировании системы газоснабжения на территории сельского поселения, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

## 2.7. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории поселения необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

# 3.  Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

## 3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в городском округе необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Свердловской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 3.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением ГО врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в ГО.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 3.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 3.4. Меры противодействия терроризму.

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций городов, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 3.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту города и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 3.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# 4. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно –технические мероприятия предусматривают согласно

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

3. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

4. СП 11-112-2001.

5. СНиП 11-11-77*.

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Число жителей Привольненского сельского поселения на расчетный срок составит 1900 человек в том числе:

- поселок Привольный          – 1200человек

- поселок Новопривольный     – 700 человека

Расселение дополнительного населения в особый период не предусматривается. Число укрываемых: на расчетный срок:

- поселок Привольный          – 1094х0,85 = 1020 человек

- поселок Новопривольный     – 708х0,85 = 595 человек

(коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

Потребная мощность ПРУ:

- поселок Привольный          –   0,57х1020 = 581,4 м2,

- поселок Новопривольный   –  0,57х595 = 339,2 м2,

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7м от отметки пола.

Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 55486/32812 | 55486/29203 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га/м2 на чел. | 53801/31816 | 53766/28298 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га/м2 на чел. | 320/189 | 355/186 |
|  | с. Привольное | га/м2 на чел. | 242,73/236 | 272,66/227 |
|  | с. Новопривольное | га/м2 на чел. | 76,73/115 | 82,08/116 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га/м2 на чел. | 66/39 | 66/34 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | га/м2 на чел. | - | - |
|  | 5. Земли лесного фонда | га/м2 на чел. | 594/351 | 594/312 |
|  | 6. Земли водного фонда | га/м2 на чел. | 705/416 | 705/371 |
|  | 7. Земли запаса | га/м2 на чел. | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований в том числе | человек | 1691 | 1900 |
|  | с. Привольное | человек | 1027 | 1200 |
|  | с. Новопривольное | человек | 664 | 700 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ | 0,2 | 7,0 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | ‰ | -8,7 | -1 |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | чел./% |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 38,8 | 51,2 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | - |  |
| 3.3 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  | - | - |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | - | - |
|  | - реконструкции | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 38,8 | 38,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади квартир | - | 13,72 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома | тыс. м2 общей площади квартир |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир | - | 13,72 |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - | 13,72 |
|  | - на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир | - | 13,72 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | - канализацией | - - | - | 100 |
|  | - электроплитами | - - | - | - |
|  | - газовыми плитами | - - | - | 100 |
|  | - теплом | - - | - | 100 |
| 3.9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 23 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 120 | 120 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - | 640 | 640 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | - | 18 |
| 4.4 | Больницы | коек | - | 24 |
| 4.5 | Поликлиники | посещений в смену | 40 | 40 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 180 | 1062 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - | мест | 180 | 216 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - | м2 площади пола зала | - | 382 |
| 4.9 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | - | 16 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 975,3 | 975,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | межмуниципального значения | км | 11,18 | 11,18 |
|  | регионального значения | км | 51,13 | 51,13 |
|  | полевые и лесные дороги | км | 886,0 | 886,0 |
|  | грунтовые, проселочные дороги | км | 27,0 | 27,0 |
| 5.2 | Протяженность железных дорог | км двойного пути |  |  |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 760 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по району | тыс. м3/сут. | 0,401 | 0,451 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | п. Привольный: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,244 | 0,285 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,164 | 0,192 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,080 | 0,093 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,528 | - |
|  | Резервуары чистой воды | м³ | 3 х 250 | - |
|  | Повысительная насосная станция q=50м3/час; Н=50,0м q=110м3/час; Н=45,0м | количество | 1 - | - 1 |
|  | Артскважина | количество | 5 | - |
|  | Водонапорная башня V=20м3; Н=20м V=50м3; Н=15м | количество | 3 - | - 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 48,0 | 26,4 |
|  | Ø140 ПЭ | - - | - | 3,0 |
|  | Ø110 ПЭ | - - | 21,5 | 20,0 |
|  | Ø 63 ПЭ | - - | 3,6 | 3,4 |
| 6.1.2 | п. Новопривольный: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,158 | 0,166 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,106 | 0,112 |
|  | - на производственные нужды | - - | 0,052 | 0,054 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,504 | - |
|  | Резервуары чистой воды | м³ | 2 х 250 | - |
|  | Повысительная насосная станция q=50м3/час; Н=50,0м | количество | 1 | - |
|  | Артскважина | количество | 3 | - |
|  | Водонапорная башня V=15м³; Н=20м | количество | 4 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 260 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 10,3 | 1,60 |
|  | Ø110 ПЭ | - - | 10,3 | 1,60 |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях : | тыс.м3/ сут | - | 0,080 |
| 6.2.1 | п. Привольный : |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,027 | 0,032 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,026 | 0,030 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,002 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации(«Е-50М1БПФ» 40-60м³/сут): | количество | - | 1 |
|  | КНС (q=10м3/час; Н=40 м) | количество | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 6,3 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 4 |
|  | Напорных: Ø110 мм ПЭ | - - | - | 2,3 |
| 6.2.2 | п. Новопривольный: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,017 | 0,018 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,016 | 0,017 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,001 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации («Е-30 П» 25-35м³/сут): | количество | - | 1 |
|  | КНС | количество | - | - |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 2,0 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 2,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | МВт/МВА |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей, в том числе: |  | 174,12 | 178,12 |
|  | ВЛ-110 | км | 41,42 | 41,42 |
|  | ВЛ-35 | км | 22,6 | 22,6 |
|  | ВЛ-10 | км | 111,8 | 115,8 |
|  | КТП | шт. | 29 | 34 |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое пос. Привольный | МВт Гкал | 13060 11230 | 20851 17929 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч | 5,921 5,092 | 9,510 8,178 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч | 5,921 5,092 | 9,510 8,178 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | АИТ №1 (отдельно-стоящий) | МВт Гкал/ч |  | 0,156 0,134 |
|  | АИТ (встроенный) | МВт Гкал/ч |  | 0,656 0,564 |
|  | Индивидуальные котлы | МВт Гкал/ч |  | 8,699 7,480 |
|  | Печное отопление | МВт Гкал/ч | 5,921 5,092 | - |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | - | 6,750 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 1,740 |
| 6.6.3 | Общая протяженность газопроводов высокого давления в том числе: - ø159 - ø133 - ø108 | км | - | 2,8 0,5 0,7 1,6 |
|  | Общее количество ГРП, в том числе: ГРПШ | шт. | - | 3 |
| 6.7 | Связь |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000чел. | 62 | 390 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | - | 2992,5 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год |  |  |
| 6.8.3 | Полигоны ТБО | единиц /га | 2/13 | 2/13 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2/2,7 | 3/2,8 |

# Заключение.

Проект генерального плана муниципального образования Привольненского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Привольненского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Ремонтненского района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Привольненского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Привольненского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1

Нормы законодательства, используемые при разработке Генерального плана Привольненского  сельского  поселения.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 143-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ);

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 03.10.2004 № 123-ФЗ, от 21.12.2004 № 172-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 21.07.2005 № 111-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 30.06.2006 № 92-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 27.07.2006 № 154-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от  04.12.2006 № 204-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, от 29.12.2006 № 261-ФЗ, от 28.02.2007 № 21-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от  19.06.2007 № 102-ФЗ, от 24.07.2007 № 212-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ);

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;

- Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01), зарегистрированные в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. за № 2826;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 04.11.2007 № 253-ФЗ);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ);

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.03.2001 № 20-ФЗ, от 12.04.2001 № 36-ФЗ, от 11.04.2002 № 36-ФЗ, от 09.06.2003 № 69-ФЗ, от 11.05.2004 № 39-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004 № 196-ФЗ, от 30.12.2004 № 214-ФЗ, от 30.12.2004 № 217-ФЗ, от 05.12.2005 № 153-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ;
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего востока РФ» от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ);

- Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002,  зарегистрированные в Минюсте РФ 24 апреля 2002 г. за № 3399;

- СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420;

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», зарегистрированные в Минюсте РФ 30 апреля 2003 г. за № 4475;

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», зарегистрированные в Минюсте РФ 29 апреля 2003 г. за № 4459;

- Положение о проведении территориального землеустройства, утвержденное Постановлением Правительства от 7 июня 2002 г. № 396;

- Положение о комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения отдельных объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в федеральной собственности от 25.12.2000 №1376-р;

- Правила подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований возникает право собственности, утвержденные Постановлением Правительства от 04.03.2002 №140;

- Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения, утвержденные Постановлением Правительства от 10.03.2000 №221;

- Положение о постоянно действующей комиссии Минимущества России по координации и контролю работ по учету и вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности, утвержденное распоряжением Минимущества России от 18.01.2001 №91-р;

- Порядок составления комплекта документов по технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения РФ, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Газпром» и его дочерним организациям, утвержденный Приказом Госстроя России от 29.12.2000 №308;

- Распоряжение Минимущества от 26.06.2001 №1769-р «Об организации учета и вовлечении в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности»;

- Указания для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках ГЗК-1-Т.Р.-11-02-01.

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 804.

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований  Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178;

- Устав Ростовской области от 29 мая 1996 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 06.08.1996 № 23-ЗС,от 18.10.1996 № 28-ЗС, от 22.11.1996 № 34-ЗС, от 05.12.1997 № 48-ЗС, от 08.06.1998 № 3-ЗС, от 26.02.1999 № 22-ЗС, от 18.10.2001 № 180-ЗС, от 27.02.2002 № 219-ЗС, от 29.12.2003 № 83-ЗС, от 20.01.2005 № 277-ЗС, от 26.05.2005 № 317-ЗС, от 05.12.2005 № 402-ЗС, от 07.03.2006 № 460-ЗС, от 19.05.2006 № 478-ЗС, от 31.07.2006 № 523-ЗС, от 03.11.2006 № 549-ЗС, от 15.03.2007 № 644-ЗС, от 07.05.2007 № 690-ЗС, от 27.07.2007 № 730-ЗС, от 14.01.2008 № 854-ЗС, от 15.02.2008 № 865-ЗС);

- Областной закон Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 07.10.2003 № 24-ЗС, от 05.05.2005 № 305-ЗС, от 02.08.2005 № 350-ЗС, от 18.09.2006 № 539-ЗС, от 09.01.2007 № 607-ЗС, от 07.05.2007 № 697-ЗС, от 03.08.2007 № 753-ЗС, от 16.11.2007 № 798-ЗС, от 14.01.2008 № 860-ЗС);

- Областной закон Ростовской области № 5-ЗС от 21.03.08 "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в Ростовской области";

- Областной закон Ростовской области от 4 июня 1999 года № 34-ЗС «Об автомобильных дорогах Ростовской области» (в ред. Областных законов от 14.05.2001 № 150-ЗС, от 25.12.2003 № 63-ЗС, от 28.12.2005 № 438-ЗС, от 18.09.2006 № 543-ЗС, от 20.11.2007 № 810-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 16 августа 2000 года № 97-ЗС «О безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 25.12.2003 № 64-ЗС, от 22.10.2005 № 379-ЗС, от 07.05.2007 № 699-ЗС, от 15.02.2008 № 874-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 15 января 2001 года № 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области» (в ред. Областных законов от 04.03.2003 № 306-ЗС, от 17.07.2003 № 14-ЗС, от 01.08.2007 № 742-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 14 июля 2004 года № 138-ЗС « О порядке предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 492-ЗС, от 25.07.2006 № 522-ЗС, от 03.11.2006 № 555-ЗС, от 14.01.2008 № 859-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 177-ЗС «О культуре»  (в ред. Областных законов от 06.06.2005 № 326-ЗС, от 19.05.2006 № 494-ЗС, от 16.11.2007 № 804-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры в Ростовской области) (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 495-ЗС,от 29.03.2007 № 676-ЗС, от 22.06.2007 № 721-ЗС, от 11.12.2007 № 824-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 179-ЗС
«Об охране здоровья жителей Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2004 № 262-ЗС, от 07.03.2006 № 464-ЗС, от 19.05.2006 № 489-ЗС, от 28.11.2006 № 598-ЗС, от 07.05.2007 № 695-ЗС, от 20.11.2007 № 807-ЗС, от 15.02.2008 № 876-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 ноября 2004 года № 202-ЗС «О пожарной безопасности» (в ред. Областных законов от 05.05.2005 № 310-ЗС, от 28.12.2005 № 443-ЗС, от 07.05.2007 № 700-ЗС, от 19.02.2008 № 880-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 октября 2002 года № 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 30.12.2003 № 90-ЗС, от 20.01.2005 № 278-ЗС, от 19.05.2006 № 493-ЗС, от 20.11.2007 № 809-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 7 октября 2005 года № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 07.03.2006 № 463-ЗС, от 27.02.2007 № 632-ЗС, от 26.07.2007 № 727-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 821-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 434-ЗС «Об особо охраняемых территориях Ростовской области» (в ред. Областных законов от 12.03.2007 № 642-ЗС,от 22.06.2007 № 717-ЗС, от 20.11.2007 № 808-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 28 декабря 2005 года  № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» в редакции областных законов от 30.03.06 № 473-ЗС, от 31.07.06 № 525-ЗС - 527-ЗС, от 03.11.06 № 564-ЗС – 577-ЗС, от 03.11.06 № 579-ЗС, от 28.11.06 № 593-ЗС, от 28.11.06 № 602-ЗС - 603-ЗС, от 12.01.07 № 615-ЗС – 626-ЗС, от 15.03.07 № 662-ЗС - № 669-ЗС, от 29.03.07 № 681-ЗС, от 30.03.07 № 683-ЗС, от 20.04.07 № 686-ЗС, от 07.05.07 № 693-ЗС, от 22.06.07 № 723-ЗС, от 03.08.07 № 761-ЗС, от 09.10.07 № 789-ЗС, от 14.01.08 № 855-ЗС;

- Областной закон Ростовской области  от 03 ноября 2006года  № 478-ЗС  «Об экологической экспертизе в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области  от 27 ноября 2006 года № 586-ЗС «Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 754-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 26.12.2007 № 844-ЗС)

- Областной закон Ростовской области от 11 января 2007 года № 609-ЗС « Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы» (в ред. Областных законов от 03.10.2007 № 781-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 818-ЗС, от 26.12.2007 № 842-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 12 марта 2007 года № 638-ЗС «Об архивном деле в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 15 марта 2007 года № 653-ЗС «Об областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2012 годах» (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 756-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС (ред. 11.12.2007,от 11.12.2007 № 827-ЗС, от 19.02.2008 № 881-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 3 августа 2007 года № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 836-ЗС « О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2007-2008 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 848-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе молодежь  Дона» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 14 января 2008 года № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 882-ЗС «О внесении изменений в областной закон «О целевой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 883-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 884-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы»;

- Постановление Администрации Ростовский области от 9 октября 2002 г. № 463 «Об утверждении границ и положения о водно-болотных угодьях Ростовской области, имеющих международное значение» (в ред. постановления Администрации РО от 07.12.2007 № 478);

- Постановление Администрации Ростовский области от 14 февраля 2008 г. № 55 «О территориальной программе государственных гарантий оказания  гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2008 год»;

- Решение региональной энергетической комиссии Ростовской области от 30 мая 2000 г. № 4/4 «Об установлении тарифов на электроэнергию на летний период 2000 года для детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Ростовской области» в ред. решений РЭК РО от 28.06.2000 № 5/3, от 28.07.2000 № 6/3, от 20.09.2000 № 7/3);

- Областной закон Ростовской области от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС  «О муниципальных казачьих дружинах» (в ред. Областных законов от 24.09.2001 № 173-ЗС, от 05.05.2004 № 113-ЗС, от 22.10.2005 № 382-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 5 мая 2004 года № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.01.2005 № 269-ЗС,от 22.10.2005 № 388-ЗС, от 03.08.2007 № 762-ЗС,от 16.11.2007 № 800-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Каменский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Областной закон Ростовской области от 18 сентября 2002 года № 270-ЗС «О законодательном собрании Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2003 № 84-ЗС,от 04.03.2005 № 289-ЗС, от 05.12.2005 № 403-ЗС,от 17.03.2006 № 468-ЗС, от 15.03.2007 № 645-ЗС,от 07.05.2007 № 691-ЗС, от 27.07.2007 № 731-ЗС,от 15.02.2008 № 869-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 июля 2005 года № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.12.2005 № 410-ЗС, от 28.12.2005 № 451-ЗС, от 31.07.2006 № 528-ЗС, от 14.01.2008 № 856-ЗС);

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района на 2007-2012 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.04.07г. №106.

- Муниципальная целевая программа в области охраны окружающей среды Ремонтненского района на 2007-2011 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 24.05.07г. №111.

- Муниципальная   целевая программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 25.07.07г. №112.

- Муниципальная комплексно-целевая программа «Одаренные дети» Ремонтненского района на 2007-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 29.10.07г. №129.

- Муниципальная целевая программа освоения систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.11.07г. №137.

- Комплексная муниципальная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Ремонтненский район» на 2007-2010 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.12.07г. №140.

- Муниципальная целевая программа реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие АПК», «Образование»,  «Здравоохранение»,  «Доступное и комфортное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.03.08г. №148.

- Районная программа по развитию мясного скотоводства в Ремонтненском районе на 2008-2012 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 22.05.08г. №158.

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение молодых семей жильем в Ремонтненском районе на  2009-2010г.г.», утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 21.08.08г. №168.

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.10.08г. №178.

- Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.12.08г. №191.

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2009г.г.», утвержденная Постановлением Главы района от 27.03.08г. № 137.

- Комплексная целевая программа «Вакцинопрофилактика населения Ремонтненского района на 2006-2009г.г.», утвержденная Постановлением Главы района от 11.04.06г. № 115.

# Приложение 2

# Приложение 3

Земельные участки, на которые зарегистрировано право

Федеральной Собственности.

| Кадастровый номер | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Вид вещного права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:32:0100101:412 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, тер застроенные территории | 2 | Под общественную застройку | 2500 | Собственность РФ |
| 61:32:0600005:160 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир пятое поле полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Пашня КХ "Прибрежное" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1240000 | Собственность РФ |
| 61:32:0600005:1400 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 26 отарный участок от п. Новопривольный п. Новопривольный. Участок находится примерно в 5-6 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер Пастбища КХ "Магма" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1730299 | Собственность РФ |
| 61:32:0600001:380 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 1 поле 4-го полевого сесооборота от п.Приволенский п.Приволенский. Участок находится примерно в 7-8 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Пашня КХ "Квинта" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1909007 | Собственность РФ |
| 61:32:0600001:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, тер Подстанция 110/10 кВ | 3 | Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения | 510 | Собственность РФ |

Земельные участки, на которые зарегистрировано

право Собственности Привольненского сельского поселения

| Кадастровый номер | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Вид вещного права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:32:0100101:436 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир северо-восточная сторона (сторона въезда в посёлок) ,в районе стройотряда СПК "Приволенский". Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, ул Школьная, д б/н | 2 | Для строительства и эксплуатации металлической башни связи | 300 +/- 0.01 | Муниципальная собственность | аренда |
| 61:32:0600005:183 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир от пос. Новопривольный пос. Новопривольный. Участок находится примерно в 10 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер КХ "Рубин-2" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 300000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:3322 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 1-е поле первого полевого севооборота от пос. Новопривольный пос. Новопривольный. Участок находится примерно в 4-5 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер Пашня ОАО "Ремонтненская ПМК" | 1 | Для производства растениеводческой продукции | 450000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:5439 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 5 км по направлению на восток от центральной усадьбы п. Новопривольный поле № 2 второго полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 95000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:2511 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 1 участок пастбищеоборота от п. Новопривольный. Участок находится примерно в 8-9 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, КХ "Воля" пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 170000 +/- 0 | Муниципальная собственность | Аренда; аренда |
| 61:32:0600005:375 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 3-6 поле полевого севооборота от п. Новопривольный п. Новопривольный. Участок находится примерно в 15 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер Пастбища КХ "Лунное" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1390000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:5377 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 18 отарный участок. Участок находится примерно в 5-6 км от ориентира по направлению на юго-запад от п. новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пастбище | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 710000 +/- 1334.9 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:143 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир от п.Новопривольный, 28 отарный пастбищеоборот. Участок находится примерно в 15-16 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня КХ "Вид" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1100000 +/- 0 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:287 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир от п. Новопривольный, 5 поле 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 6-7 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 640000 +/- 0 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:119 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 5 поле второго севооборота. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня КХ "Скорпирн" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 440000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:144 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 1 рабочий участок 4 поля полевого севооборота от п. Новопривольный. Участок находится примерно в 15-17 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня КХ "Эра" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2480000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:213 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир бывшее первое поле полевого севооборота от п.Новоприволенский п.Новоприволенский. Участок находится примерно в 12-15 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пастбища КХ "Камертон" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 400000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:2132 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 31 отарный участок, от п. Новопривольный. Участок находится примерно в 7-8 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пастбища КХ "Камертон" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2180000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:387 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 6 поле 2-го полевого севооборота с восточной стороны поле граничит с КФХ "Механизатор",с северной и западной стороны с КФХ "Абидат",с южной стороны с ТОО "Денисовское". Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства растениеводческого направления | 550000 | Муниципальная собственность | Аренда; аренда |
| 61:32:0600005:5364 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 19 отарный участок. Участок находится примерно в 5-6 км от п. Новопривольный от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пастбище Магамадова Р.Р. | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2300000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:146 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 3,1,2 рабочие участки 1 поля 1 полевого севооборота. Участок находится примерно в 15-16 км от ориентира по направлению на запад от п. новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня КХ "БИН" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1100000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:5334 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 4 поле первого полевого севооборота от пос.Новопривольный пос.Новопривольный. Участок находится примерно в 7-9 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня КХ "Торнадо" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 4700000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:1328 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 26 отарный участок от п. Новопривольный. Участок находится примерно в 5-6 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пастбище ИП Сидоренко В.И. | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1770000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:2521 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 6 поле 2 полевого севооборота , бывший 25 отарный участок. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юг от п. новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1900000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:262 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 2 рабочий участок 6 поля 1 полевого севооборота, 32,33,36 отарные участки. Участок находится примерно в 23 км от ориентира по направлению на юго-запад от п. новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 6810000 +/- 26120.1 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:328 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 6 поле 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 6-7 км, от с. Ремонтного от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Ростовская, р-н Ремонтненский, ИП Сидоренко В.И. пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1360000 +/- 0 | Муниципальная собственность | Аренда |
| 61:32:0600005:4322 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 3-е поле 1-го полевого севооборота, согласно системы земледелия "Луч". от пос.Новопривольный пос.Новопривольный. Участок находится примерно в 5-6 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер Пашня ОАО "Ремонтненская ПМК" | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 3340000 | Муниципальная собственность | иные сделки, подлежащие государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ |
| 61:32:0600005:5378 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 18 отарный участок. Участок находится примерно в 6-7 км от ориентира по направлению на юго-запад от п. новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 700000 +/- 473.04 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:1322 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 1 поле 1 полевого севооборота. Участок находится примерно в 2-3 км от ориентира по направлению на север от п. новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня | 1 | Для растениеводческой продукции | 1600000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:147 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 28 отарный пастбищеоборот. Участок находится примерно в 14-15 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня КХ "Ива" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1100000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:37 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир на 1 -м поле 2-го севооборота. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 410000 | Муниципальная собственность | аренда |
| 61:32:0600005:3262 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 30,32,33,34 отарный участок от п.Новопривольный п.Новопривольный. Участок находится примерно в 10-12 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер Пастбища КХ "Лунное" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2180000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:323 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 8-9 км по направлению на юго-запад от п. Новопривольный. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, кв пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1290000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600005:2514 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир от п. Новопривольный, 6 поле 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 8-9 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, КФХ "Воля" пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1000000 +/- 0 | Муниципальная собственность | Аренда; аренда |
| 61:32:0600005:2513 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир от п. Новопривольный, поле № 5 , 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 8-9 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, КФХ "Воля" пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 990000 +/- 0 | Муниципальная собственность | Аренда; аренда |
| 61:32:0600001:1384 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 830000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 800000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир от п. Приволенский, 2 участок , 4 поля 1 полевого севооборота. Участок находится примерно в 7-8 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня КХ "Ляшенко" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1330000 +/- 0 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:1288 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 5 -е поле 2-го полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Пашня КФХ "Сапфир" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 880000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир пастбища расположены северо-восточнее п.Привольный на расстоянии 9км на 32 и 33 отарных участках. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 2040000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:20 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир пастбища расположены северо-западнее п.Привольный на расстоянии 8 км на 19 отарном участке. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 398000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:1131 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 8 отарный участок. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Пастбища КХ "Весна" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 610000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:341 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 12 км по направлению на север от п. Привольный ,1 поле 1 полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 370000 | Муниципальная собственность | аренда |
| 61:32:0600001:3937 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир расположен примерно в 2 км на север от п.Привольный поле №3 3-го полевого севооборота. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Привольненское сельское поселение, пашня | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 590000 | Общая долевая собственность |  |
| 61:32:0600001:3805 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в северо-восточном направлении от п. Приволенский , 2,3,5 поля 2,3,4 полевого севооборота 33 отарный участок. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Сельхозугодья | 1 | Для сельскохозяйственного производства | 9060000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:3211 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир от п. Привольный, 2 рабочий участок 4 поля 2 полевого севооборота. Участок находится примерно в 9 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, пашня | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1310000 +/- 0 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600001:3894 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 7-й индивидуальный участок. Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, тер Привольненское сельское поселение, тер пастбища | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 600000 +/- 7000 | Муниципальная собственность | аренда |
| 61:32:0600001:131 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир 5-4 поле 1,2,3, полевого севооборота от п. Новопривольный п. Новопривольный. Участок находится примерно в 7-10 км по направлению на северо-восток.. Участок находится примерно в 7-10 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ремонтненский, Пашня КХ "Весна" | 1 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 4890000 | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0100201:133 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Новопривольный, ул Садовая, д 9 | 2 | Под размещение школы | 13200 | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 61:32:0100101:193 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, ул Советская, д 6 | 2 | Под зданием детского сада | 2500 | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 61:32:0100101:91 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, ул Советская, д 12 | 2 | Под размещение здания школы | 23000 +/- 2.14 | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 61:32:0100101:191 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, ул Советская, д 21 | 2 | Для размещения здания сельской администрации | 1850 | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 61:32:0100101:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: обл Ростовская, Ремонтненский р-н, отс Привольный, ул Строительная, д 3 | 2 | Пользование | 5700 | Постоянное (бессрочное) пользование |  |